KSP HRASTNIK, d.d.                                              Sprejeto na Občinskem svetu Občine Hrastnik

18. 12. 2014

Štev.:  525/2014

Datum: 10. 12. 2014

OBČINSKI SVET

OBČINE HRASTNIK

Pot Vitka Pavliča 5

1430 Hrastnik

- PROGRAM IZVAJANJA POSAMEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2015

(35. člen Koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarskih javnih služb v občini Hrastnik

št. 014-3/2010 z dne 17. 8. 2010)

- Oskrba s pitno vodo

- Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

- Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov

- Urejanje in čiščenje javnih površin

- Upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč ter izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti

- PROGRAM IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OGLAŠEVANJA

ZA LETO 2015

(34. člen Koncesijske pogodbe za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oglaševanja

v občini Hrastnik številka 014-6/2010 z dne 31. 8. 2010)

Tehnični direktor:                                                                                           Direktorica:

Ernest Gričar, dipl. inž. gradb.                                                      Nives Venko, univ. dipl. prav.

Notranja organizacija družbe z delovnimi mesti in številom zaposlenih v letu 2015

V l. 2015 bo v družbi predvidoma zaposlenih 43 delavcev.

Decembra 2014 bo en delavec izpolnil pogoje za upokojitev (DE Ravnanje z odpadki; del. mesto: voznik komunalnih vozil).

Na njegovo mesto zaenkrat ne bomo zaposlili nobenega novega delavca.

V družbi bo predvidoma zaposlenih pet (5) delovnih invalidov (vsi iz DE Javna snaga, pokopališče), kar predstavlja 11,36 % vseh delavcev.

Iz navedenega je razvidno, da presegamo 5 % predpisano kvoto zaposlenih invalidov.

Vsi invalidi so moški, najmlajši bo v l. 2015 star 40 let in najstarejši 60 let.

Delovni proces v družbi bo v letu 2015 organiziran v dveh sektorjih, znotraj katerih bodo delovale delovne enote oz. oddelki.

Organigram družbe

|  |  | KSP HRASTNIK, d. d. 43 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DIREKTORICA 1 |  |  |
| Tehnični sektor 32 |  |  |  | Splošni sektor 10 (zadnja zaposlitev 3. 1. 1991) |
| Tehnični direktor 1 |  |  |  |  |

| DE Vodovod kanalizacija (9) - delovodja 1 - namestnik delovodje, ključavničar monter 1 - vzdrževalec-monter vod. omr.in naprav I 4 - vzdrževalec – monter kan. omr. in naprav I 1 - vzdrževalec – monter kan. omr. in naprav II 1 - odčitovalec vodomerov 1 |  |  | Stanovanjski oddelek (3 ½) - vodja splošno kadrovskega ter stanovanjskega oddelka 1 - tehnični vodja za stan. zadeve 1 - knjigovodja, saldakontist upravljanja 1 - namestnik vodje FRO ½ |
| --- | --- | --- | --- |
| DE Javna snaga, pokopališče (15)* (+ tržnica, plakatiranje) - vodja 1 - komunalni delavec I 5 - komunalni delavec II 7 - grobar in vzdrževalec pokopališča 2 |  |  | Splošno – kadrovski oddelek (2) - tajnica 1 - čistilka 1 |
| * šest komunalnih delavcev opravlja delo na SM Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov |  |  |  |
| DE Ravnanje z odpadki (5) (+ letno in zimsko vzdrževanje cest) - delovodja + voznik 1 - voznik komunalnih vozil 2 - avtomehanik, voznik 2 |  |  | Finančno – računovodski oddelek (4 ½) - vodja oddelka 1 - namestnik vodje FRO ½ -knjigovodja plačilnega prometa in materiala 1 -knjigovodja obračuna storitev za pravne osebe 1 -knjigovodja obračuna storitev za fizične osebe 1 |

DE Čistilna naprava (2) - vodja 1 - vzdrževalec čistilne naprave 1

1 GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA OSKRBA S PITNO VODO

1.1 SPLOŠNO

Obvezna lokalna gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo se bo v letu 2015 izvajala na območju občine Hrastnik za pravne in fizične osebe. Izvajala se bo v skladu z veljavnimi občinskimi in državnimi predpisi s področja te GJS, Koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarskih javnih služb v občini Hrastnik štev. 014-3/2010 z dne 17. 8. 2010, Gospodarskim načrtom družbe za leto 2015 in s tem programom dela.

Trenutna pravna podlaga za izvajanje te GJS je Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, UPB1, Ur. l. RS, št. 39/2006, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012), Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/1993, 30/1998 - ZZLPPO, 127/2006 – ZJZP, 38/2010 – ZUKN, 57/2011), Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/2012) in Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009, 26/2010 popr.).

Cene storitev oskrbe s pitno vodo so od 1. 6. 2014 oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – Uredba MEDO (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012) in sestavljene iz OMREŽNINE in VODARINE.

Cena vodarine se s 1. 6. 2014 ni povišala, ostala je v višini za m3 porabljene pitne vode z dne 25. 2. 2010.

1.2 POGLED V PRETEKLOST

Začetki organizirane javne vodooskrbe segajo v leto 1956, ko je bil z odločbo Občinskega ljudskega odbora Hrastnik ustanovljen Zavod za komunalno gospodarstvo Hrastnik, katerega naloga je bila oskrba prebivalstva s pitno vodo.

Tekom let, v obdobju od leta 1956 do 1971, je bila zgrajena večina, v glavnem še do danes obratujočega, vodovoda s spremljajočimi objekti in napravami.

Tako je bilo v teh letih zajeto in do potrošnikov speljanih 12 vodnih virov, katerih skupni povprečni pritok je znašal 56,7 l/s. Ti vodni viri so bili: Stog, Dol, Turje, Rakovec I, II, Ribnik, Lopata, spodnje Mamule, zgornje Mamule, Kajtna II, III in IV.

V smislu distribucije pitne vode do potrošnikov je bilo takrat zgrajeno tudi pet rezervoarjev prostornine od 40 - 50 m3, več manjših vodooskrbovalnih objektov in 17.490 m primarnih cevovodov.

V letu 1984 je bilo s sredstvi občinskega samoprispevka zgrajeno zajetje Pekel, do leta 1986 pa tudi zajetja na območju Čeč (20 l/s).

Od takrat do danes pa je bilo prav tako izvedenih precej investicij v izboljšanje vodooskrbe in sicer:

V letu 1990 je bila usposobljena vrtina Ribnik, v letu 1991 je bil dokončan sistem vodooskrbe na Kopitniku (vodovodno omrežje, akumulaciji in črpališče z rezervoarjem), v letu 1992 so bila sredstva usmerjena v obnovo vodovodne povezave Rakovec-Kovk (zamenjava cevi in vgraditev novih črpalk) ter v avtomatizacijo črpališč Velej in Plesko.

V letu 1993 je bila dokončana vodovodna povezava Dol - Hrastnik z izgradnjo III. faze povezovalnega voda (I. faza povezava Pekel-križišče, II. faza Jama Ojstro-rezervoar Meterc, III. faza vodovodna povezava Križišče-Rudnik).

V letu 1994 je bila dokončana vodovodna povezava Jepihovec - Turje s spremljajočima objektoma (črpališča Jepihovec in Gaj).

V letu 1995 so se izvajala dela pri izgradnji vodovoda Jepihovec - Hrastnik, na odseku Turje -Marno, katera so se nadaljevala tudi v letu 1996 s povezavo do Breznega. Zamenjali smo salonitne cevi na odseku Ribnik - Podkraj.

V naslednjih letih smo storili vse za vodooskrbo čim večjega števila prebivalcev s kvalitetno pitno vodo, za zmanjševanje vodnih izgub ter z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del za povečanje požarne varnosti in vzdrževanje obratovalne sposobnosti objektov in omrežja.

V smislu zagotavljanja nemotene vodooskrbe tudi v sušnih mesecih smo v letu 2000 za zagotovitev kontinuirane vodooskrbe prebivalcev v objektih Log 1, 2 in 3 vgradili hidropostaje, sestavljene iz po dveh črpalk (2 x 2,2 kW) z ustreznimi membranskimi posodami in frekvenčno regulacijo, ki zagotavlja konstantni tlak, ne glede na porabo. Naslednji ukrep, namenjen zagotovitvi nemotene vodooskrbe zgornjega dela Hrastnika je bila nedvomno uvedba naprave za povišanje tlaka v transportnem cevovodu pri Steklarni Hrastnik. Z uvedbo te naprave smo tlak v omrežju dvignili na 6,5 bara, kar omogoča vodooskrbo TKI Hrastnik iz smeri Ribnika in hkrati zagotavlja preskrbo z vodo porabnikov do Roša. V smislu izboljšanja oz. zagotovitve kontinuirane vodooskrbe na področju Dola smo izvedli premostitev Logar – Kolenc. S tem smo manjkajoče količine pitne vode pridobili iz sistema Turje – Logar. Premostitev smo izvedli s cevmi PEHD DN 50, L = 450,00 m.

Naslednji bistveni korak k izboljšanju kvalitete pitne vode je bil v letu 2002, ko smo uvedli avtomatsko kloriranje v zajetju Stog, iz katerega se oskrbuje pretežni del Dola pri Hrastniku. V ta namen smo vgradili dozirno črpalko Dosatronic z lovilno posodo in solarno napravo za oskrbo z električno energijo. Potrebno je bilo tudi dobaviti in postaviti kovinsko hišico za vgraditev navedene opreme. Dela so se izvedla v februarju 2002.

V mesecu novembru 2002 smo uvedli avtomatsko dezinfekcijo pitne vode s pomočjo Na – hipoklorita tudi v vodooskrbovalnih objektih Kajtna 1 in Žagar. Oba objekta smo oskrbeli z električno energijo s pomočjo solarnih naprav in ju opremili z napravo za avtomatsko doziranje klornega preparata.

Na ta način smo zagotovili ustrezno kvaliteto pitne vode ter zadostili zahtevam zdravstvene inšpekcije.

V novembru in decembru 2002 smo vložili znatna sredstva v avtomatizacijo vodooskrbovalnega objekta Visoka cona. Nabavili smo ustrezne merilce pretokov in nivojev, katere smo povezali in opremili s krmilno opremo Allen Bradley, pripadajočo SCAD – o ter računalniškim programom.

V letu 2003 smo med drugim tudi dokončali avtomatizacijo Visoke cone.

V letu 2004 smo poleg avtomatizacije Srednje cone v sodelovanju z Občino Hrastnik zgradili tudi vodovod različnih premerov za naselji Goveji potok in Dolenjci v skupni dolžini cca 4.000,00 m s spremljajočimi objekti in napravami.

V prvi polovici leta 2005 smo, po navodilih ZZVL, vgradili še avtomatske klorinatorje v zajetjih Ravnikar, Turski les in v akumulaciji Kovk in s tem vsem prebivalcem občine zagotovili varno oskrbo s pitno vodo. Znatna sredstva smo vložili tudi v dobavo merilca motnosti za Rakovec in uvedbo filtracije pitne vode v primeru zaznane motnosti.

V sklopu izgradnje OIC Podkraj smo v fazi projektiranja in tudi kasneje sodelovali pri določitvi potrebnih merilnih in ostalih naprav v zajetju – vrtina Ribnik in vodohran Podkraj (vgradnja klorinatorja, elektro motornih zasunov in avtomatizacija naprav v objektih z javljanjem podatkov v center na KSP Hrastnik, d.d.).

V letu 2005 smo nabavili tudi merilca motnosti za zajetji Stog in Pekel, ki v povezavi z elektro motornimi zasuni izključita omenjena vodna vira iz sistema v primeru zaznane motnosti.

Poleg ukrepov usmerjenih v zagotavljanje kvalitete pitne vode pa smo konec leta 2005 dogradili tudi črpališče Laz v smislu zagotavljanja ustreznih tlakov na odjemnih mestih.

V letu 2006 smo pričeli z deli na sanaciji kvalitete pitne vode v zajetju Pekel. Po izvedbi površinskih hidrogeoloških raziskav smo zagotovili vodonepropustnost dna struge potoka Črna v dolžini cca 60 m in na dolžini cca 25 m zgradili škarpo, vse v smislu preprečitve vdora vod potoka ob nalivu v zajetje. V drugi polovici septembra 2006 smo izvedli postopek javnega razpisa za izbiro dobavitelja ultrafiltracijske naprave s spremljajočimi deli za filtracijo vode iz zajetja Pekel in investicijo v letu 2007 tudi realizirali.

V letu 2008 smo izvajali pretežno investicijsko vzdrževalna dela in sicer:

- obnova elektrifikacije v črpališčih Mačkovec in Kupška vas,

- obnova dela cevovoda DN 200 na odseku Cesta padlih borcev – Studence,

- izdelava vodovodnega odseka vodovodne povezave zajetje Vidmar – Podkraj,

- izvedba nadomestnega voda na odseku Glasbena šola – vezni jašek križišče,

- obnova dela vodovodne napeljave DN 50 – Cesta VDV brigade (Gnus),

- nakup črpalk za črpališče Gaj in za črpališče Jepihovec,

- izvedba nadomestnega voda v Čečah in prevezava,

- izgradnja nadomestnega voda od zajetja Rakovec – črpališče Rakovec za zagotovitev ustreznih vodnih količin za višje ležeče potrošnike pitne vode v Frtici;

- zamenjava dela cevovoda na Veličkovi cesti,

- zamenjava cevovoda na Ani,

- ureditev vodooskrbe Dirmajerjev hrib (Kumlanc, Kapla) v novembru 2008,…

Do 1. 1. 2009 smo sami, seveda s potrditvijo članov nadzornega sveta KSP Hrastnik, d.d. in ob soglasju pristojnega oddelka Občine Hrastnik, pripravljali plan investicij in investicijsko vzdrževalnih del za posamezno poslovno leto, ki so se krila iz sredstev amortizacije infrastrukture. Planirane investicije smo zapisali v Gospodarskem načrtu družbe za posamezno poslovno leto in jih tudi izvedli.

Od 1. 1. 2009 dalje plačujemo Občini Hrastnik za upravljanje z infrastrukturnimi objekti in napravami mesečno najemnino, ki naj bi bila namenjena za vlaganja v infrastrukturo, s katero upravljamo. Občini predlagamo nujne obnovitvene, razširitvene in nove investicije na infrastrukturi, s katero upravljamo. Naša naloga pa je tekoče vzdrževanje vodooskrbovalnih objektov, naprav in cevovodov ter zagotavljanje varne, nemotene in zdravstveno ustrezne vodooskrbe za vse uporabnike.

V letu 2009 smo bili uspešni na razpisih malih vrednosti Občine Hrastnik na področju vodovoda in izvedli več investicijsko vzdrževalnih del na vodovodnih sistemih in sicer:

- odvod prelivnih vod iz akumulacije Rakovec,

- ograditev in fizično zavarovanje objektov Ribnik,

- izvedba vodoskrbe hiš Kolenc, Kolšek, Mekše in Ezgeta in

- izvedli dela na najnujnejši sanaciji vodovoda, vodooskrbovalnih objektov in plazišča »Slavo«.

V letu 2010 smo pretežno izvajali le tekoča vzdrževalna dela ter nekaj manjših obnovitvenih in razširitvenih investicij.

Do novembra 2010 smo delno obnovili črpališče Gaj (obnova strojnega dela), obnovili vodovodne odseke v Grči in Ulici padlih borcev, sodelovali z obnovo oz. zamenjavo vodovodnih odsekov ob izvedbi občinskih investicij v Bobnu, pri banki in na Logu ter izvajali priključitve v sklopu vodoskrbe Gore – Kopitnik.

Iz naslova tekočih stroškov smo posodobili dezinfekcijo v Ribniku in Krnicah ter posodobili vodovodno vozlišče Uster v Bobnu in avtomatizacijo ventila na sistemu Grča – Rakovec.

V letu 2011 smo poleg rednih, tekočih vzdrževalnih del izvedli tudi naslednja dela:

- vzdrževanje zunanjega hidrantnega omrežja z zamenjavo hidranta

(Novi dom, Turje, Krištandol),

- izvedli smo dela na vodooskrbi hiš v Gorah: (odsek Žlindra-Kališnik v dolžini 450 m,odsek Guzej cca 300 m, odsek Stipe cca 70 m,odsek Bivic-Draksler cca 30 m,odsek Marolt cca 250 m),

- izvedli smo prevezave na sistem Gore – Kopitnik,

- za zaselek v Grči smo izvedli priključni vod v dolžini 320 m na vodovod Grča – Dol, vključno z hišnimi priključki in vgradnjo vodomerov,

- obnova vodovodnih odsekov na območju Dola (cesta Emila Hameršaka cca 200 m,cesta VDV brigade cca 220 m,Pod Javorjem cca 50 m),

- obnova vodovodnega odseka Plesko cca 270 m,

- obnova vodovodnega odseka Pot Franca Pušnika cca 30 m

- obnova vodovodnega odseka Pot Josipa Brinarja cca 80 m, vključno s hišnimi priključki,

- menjava internih vodomerov.

Kot podizvajalec smo sodelovali pri nekaterih večjih investicijah v občini Hrastnik.

V letu 2012 smo poleg rednih, tekočih vzdrževalnih del izvedli tudi naslednja dela:

- vzdrževanje zunanjega hidrantnega omrežja z zamenjavo hidranta

(Steklarna, Kupška vas),

- izvedli smo dela na vodooskrbi hiše v Grči - odsek v dolžini 70 m,

- izvedli smo nove priključitve in prevezave na sistem Jepihovec na območju Gore -Kopitnik,

- obnova vodovodnih odsekov zaradi zmrzali (Pot na Kal, Veličkova ulica, Gore),

- vgradnja merilne naprave za merjenje nivojev vode v vrtini Ribnik,

- menjava internih vodomerov,

- krpanje asfaltnih lukenj po okvarah 50 m2

Kot podizvajalec smo sodelovali pri nekaterih večjih investicijah v občini Hrastnik.

V letu 2013 smo poleg rednih, tekočih vzdrževalnih del izvedli tudi naslednja dela:

- vzdrževanje zunanjega hidrantnega omrežja z zamenjavo hidranta pri športni hali Hrastnik,

- vgradnja črpalke za merjenje prostega preostalega klora v objektu Ribnik,

- obnovitvena dela in vgradnja hidroforne postaje v vodohramu Dirmajer za vodooskrbo višje ležečih porabnikov pitne vode,

- obnova vodovoda na odseku Cesta Hermana Debelaka v dolžini 200 m,

- obnova vodovoda ob regionalni cesti Trbovlje – Hrastnik (kamnolom) v dolžini 80 m,

- ograditev zajetja Spodnje Mamule,

- izvedli smo prevezave na sistem Jepihovec na območju Gore -Kopitnik,

- vgradnja vodomerov,

- menjava internih vodomerov,

- krpanje asfaltnih lukenj po okvarah 40 m2,

- zaradi pogostih izpadov Ultra filtracijske naprave Pekel ob prekoračitvi mejnih vrednosti motnosti, smo UF napravo nadgradili s tehnologijo Aquaflex HP, pri kateri del surove vode kroži znotraj UF enote in tako preprečuje nabiranje delcev v membranskih kapilarah, kar omogoča boljši izkoristek in stabilno delovanje pri višji motnosti.

Kot podizvajalec smo sodelovali pri nekaterih večjih investicijah v občini Hrastnik.

V letu 2014 smo poleg rednih, tekočih vzdrževalnih del izvedli tudi naslednja dela:

- vzdrževanje zunanjega hidrantnega omrežja z zamenjavo hidrantov na lokacijah:

(Cesta 1 maja – pod rokometnim igriščem, Steklarna spodnji vratar, Steklarna tržnica pri gostilni Metuljček, križišče pri objektu TVD Partizan, Cesta padlih borcev, Trg borcev NOB 12),

- izvedli smo nove priključitve in prevezave na sistemu Hrastnik na območju Boben – Čeče,

- prevezave vodovoda pri novozgrajenem vodohranu Bedene na Dolu in prevezave na vod Slatno – Marno,

- obnova in prevezava vodovoda Novi Dom – Goranovič, vključno z izgradnjo hišnih priključkov,

- obnova in prevezava vodovoda Novi Dom – Potisek v cestišču,

- delna obnova črpalk Podkovk, Trate, Velej,

- obnova vodovoda za tovarno Sijaj preko cestišča,

- obnova vodovoda na lokaciji Turje 9,10 preko cestišča,

- vgradnja merilcev odvzete in neodvzete vode na zajetjih Bele Vode, Stog, Jepihovec,

- vgradnja poskusne črpalke v vrtino Kal,

- obnova in prevezava vodovoda Novi Dom – Lapornik, Klemenčič,

- obnova sekundarnega vodovoda pri vodohranu Božič v dolžini 60 m,

- obnova vodovoda preko potoka Brnica na odcepu Korošec,

- izdelava toplotne izolacije na vodovodni cevi preko potoka na odcepu Korošec in Matešič (Brnica),

- Obnova vodovoda za vgradnjo merilca v črpališču Jepihovec,

- menjava internih vodomerov 10 kos,

- krpanje asfaltnih lukenj po okvarah 50 m2,

- dobava in vgradnja črpalk za Jepihovec in Ribnik.

Kot podizvajalec smo tudi v letu 2014 sodelovali pri nekaterih večjih investicijah v občini Hrastnik.

  - KRATEK OPIS VODOOSKRBOVALNEGA SISTEMA

Celotno območje vodooskrbe Hrastnika je zaradi bilance vodooskrbe in glede na vir napajanja ter področje, ki ga ta vir napaja, razdeljeno na šest območij – sistemov in sicer:

- Čeče – Pekel,

- Dol pri Hrastniku,

- Ribnik,

- Jepihovec,

- Rakovec in

- Spodnje Krnice

V letu 2012 smo združili sistem Vanč in Jepihovec v enovit sistem Jepihovec in na tej osnovi izvršili popravke v HACCP sistemih. V letu 2013 je bila s strani Občine Hrastnik podana vloga na ARSO za izvedbo spremembe tudi v katastru GJS (postopek je v teku).

Na vseh vodoskrbovalnih sistemih se vrši dezinfekcija pitne vode in sicer se kot dezinfekcijsko sredstvo uporablja klor oz. njegovi preparati.

S pitno vodo oskrbujemo naselja Čeče, Boben, Studence, Plesko, Prapretno, Hrastnik, Dol pri Hrastniku, Brnica, Kovk, Krnice, Krištandol, Unično, Marno, Brdce, Turje - Gore in Podkraj.

Območja Kala, Šavne Peči in delno Gor se oskrbujejo iz drugih virov.

S pitno vodo oskrbujemo več kot 90 % vseh prebivalcev občine Hrastnik in negospodarstvo ter gospodarstvo v občini.

V nadaljevanju prikazujemo spreminjanje porabe pitne vode tekom let, ki ga nazorno prikazuje spodnja slika.

Spreminjanje strukture in količine porabe vode tekom let (v 1000 m3)

V prvih desetih mesecih leta 2014 so porabniki skupaj porabili 485.605 m3 pitne vode, od tega negospodarstvo skupaj 334.905 m3 gospodarstvo pa 150.700 m3. Razmerje porabe znaša 69 : 31 % v korist negospodarstva.

Do konca leta 2014 predvidevamo porabo v višini cca 583.000 m3 pitne vode, kar je cca 7 % manj kot v leto 2013.

Za zadovoljevanje navedenih potreb po pitni vodi vodo pridobimo iz:

- področja Čeč  30 %

- Pekla         23 %

- Ribnika       20 %

- ostalo        27 %

--------------------------------

skupaj       100 %

Vodooskrba poteka preko 114 km vodovodov, 16 črpališč in prečrpališč, 43 akumulacij in 51 večjih in manjših zajetij.

Zdravstveno skladnost pitne vode spremlja ZZV Ljubljana, Enota Zasavje na osnovi letne pogodbe .

Na območju celotne občine oz. vseh šestih sistemov zagotavljamo zdravstveno ustreznost pitne vode na osnovi HACCP sistemov.

Starost nekaterih sistemov presega 40 let, kar se nedvomno odraža na večjem številu okvar in splošno v večjih stroških vzdrževanja.

Iz zgoraj navedenih podatkov je razvidno, da je vodovodno omrežje precej razvejano in da vzdržujemo oz. upravljamo z velikim številom vodooskrbovalnih objektov (zajetja, črpališča, raztežilniki, vodohrani itd.).

1.4  CILJI IN USMERITVE DRUŽBE NA PODROČJU IZVAJANJA GJS OSKRBA S PITNO VODO

Glavni cilji naše družbe na področju izvajanja gjs oskrba s pitno vodo v letu 2015 bodo:

- zagotavljanje kvalitetne zdravstveno ustrezne pitne vode na celotnem vodooskrbovalnem območju občine Hrastnik, ki temelji na HACCP sistemu in veljavnih državnih in lokalnih predpisih;

- redno, trajno, neprekinjeno, nemoteno, interventno, kvalitetno in strokovno izvajanje teh storitev;

- upravljanje z infrastrukturnimi objekti in napravami v lasti Občine Hrastnik kot skrben gospodar;

- zagotavljanje zadostnih proračunskih sredstev za izvedbo obnovitvenih, razširitvenih ali novih investicij na vodovodni infrastrukturi, ki je v našem upravljanju;

- zmanjševanje izgub pitne vode in ažurno iskanje ter odpravljanje okvar;

- ažurno vodenje lastnega katastra na vodovodu (primarni, sekundarni vodi, priključki,…);

- ažurno spremljanje izdatnosti vodnih virov;

- pridobitev dodatnih vodnih virov;

- zagotavljanje nadomestnih vodnih virov in količin;

- priključevanje dodatnih uporabnikov na javni vodovod, kjer je ta priključitev možna (Brdce, Gore, Slatno, Čeče);

- izvajanje te gjs s tehnično sodobnimi in vzdrževanimi osnovnimi sredstvi in orodjem;

- ustrezno zaščiteni delavci in izobraževani delavci – zaščitna oblačila, obutev, dodatki ter izvedena izobraževanja s področja vodooskrbe, zdravniški pregledi.

1.4.1 Zagotavljanje kvalitetne vodooskrbe in tekoča vzdrževalna dela

Osnovno vodilo na področju vodooskrbe je in bo tudi v letu 2015 zagotavljanje kvalitetne zdravstveno ustrezne pitne vode na celotnem vodooskrbovalnem območju občine Hrastnik, temelječe na HACCP sistemu in v skladu z veljavnimi državnimi in lokalnimi predpisi ter nemoteno zagotavljanje pitne vode uporabnikom.

V okviru tekočega vzdrževanja bomo v letu 2015 izvajali:

- dela in opravila, izhajajoča iz HACCP sistema (dnevni obhodi vodooskrbovalnih objektov in naprav ter kritičnih kontrolnih točk, kontrola prisotnih dezinfekcijskih sredstev v vodi, kontrola delovanja naprav, manjša sprotna popravila, …);

- zagotavljanje nemotene zdravstveno ustrezne vodooskrbe (prisotnost pri odvzemih vzorcev pristojnih institucij, periodično čiščenje in vzdrževanje notranjosti in okolice objektov, vzdrževanje naprav za vodooskrbo z dezinfekcijskimi sredstvi in aplikacija le – teh,…);

- redno vzdrževanje notranjosti objektov in okolice rezervoarjev, črpališč, zajetij;

- vzdrževanje (popravila, servisi) elektro in elektronskih sklopov in naprav (merilci tlaka, pretoka, motnosti, analizatorji prostega klora, naprav za doziranje klora in klornih preparatov, črpalk, hidropostaj,…);

- dvakrat mesečno merjenje količin pitne vode po zajetjih;

- mesečna kontrola in vzdrževanje zajetij;

- ažurno odkrivanje okvar na cevovodih in odpravljanje le – teh;

- mesečni, trimesečni in kontrolni popisi obračunskih vodomerov (gospodarstvo, negospodarstvo, bloki, individualne hiše).

Kvaliteto pitne vode bo, poleg nas in zdravstvene inšpekcije, nadzoroval tudi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, Maribor, s katerim bomo imeli sklenjeno letno pogodbo za odvzem in analiziranje vzorcev pitne vode in sicer tako bakterioloških kot tudi kemijskih.

Občasne nenapovedane kontrole kvalitete pitne vode bo izvajal tudi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, Maribor v okviru državnega monitoringa za pitno vodo.

Večina vode na območju Hrastnika pride na površje iz apnenčastih masivov oz. vodonosnikov kraškega tipa s kratkim precejnim časom, kar ob pogosti motnosti pomeni tudi relativno pogosto bakteriološko neskladnost vode na zajetjih. Kemijsko je voda vedno skladna s Pravilnikom o pitni vodi oz. zdravstveno ustrezna.

Vodo je tako potrebno pred distribucijo ustrezno pripraviti (zmanjšati motnost pod mejno vrednost z uvedbo filtracije, ultrafiltracije ali pa vire iz sistema ob prekoračitvi mejnih vrednosti izključiti iz vodooskrbe) in ustrezno dezinficirati. Motnost je namreč praviloma spremljana s fekalnim onesnaženjem.

Za dezinfekcijo pitne vode bomo uporabljali klor oz. njegove preparate in tako letno porabili cca 2.500 kg NaOCl in 150 kg Cl2.

Dezinfekcija je in bo tudi v letu 2015 uvedena na celotnem vodooskrbovalnem območju.

Vseskozi težimo k zmanjšanju porabe klora in klornih preparatov. Tekom let smo z uvajanjem analizatorjev prostega klora v vodo in avtomatskim doziranjem klornih preparatov dosegli stalno koncentracijo prostega klora v pitni vodi tik nad zakonsko določenim rezidualom.

Na območju Rakovca bi bila potrebna filtracija, predvsem za vodooskrbo Frtice. Planiramo, da bi v naslednjih letih kot primarni način dezinfekcije za to območje uporabili UV dezinfekcijo.

Potrebno bi bilo uvesti filtracijo in primarno UV dezinfekcijo na zajetju Stog.

Zaradi ekstremne občasne motnosti posameznih zajetij (25 NTU in več), predvsem ob nalivih, bo potrebno še vedno izklapljanje oz. preklapljanje med posameznimi viri na določenih območjih.

Sicer je v smislu zagotavljanja kvalitete vodooskrbe potrebno poleg zagotavljanja nadomestnih vodnih virov ob izpadih posameznih zajetij izvesti tudi nekaj zamenjav ali prevezav vodov (v planu investicij).

Pomembno za zagotavljanje kvalitete pitne vode pa je seveda striktno izvajanje in upoštevanje ukrepov na območju vodovarstvenih pasov virov pitne vode.

Zavzemali se bomo za dostopnost storitve oskrbe s pitno vodo praktično za vse občane na celotnem območju občine.

V tem smislu se bomo zavzemali tudi za prevzem vaških vodovodov v upravljanje.

1.4.2 Zagotavljanje dodatnih, nadomestnih vodnih virov in količin

V letu 2012 je občina Hrastnik pristopila k realizaciji projekta posodobitve oz. nadgradnje vodovodnega sistema Dol, ki vključuje dve večji akumulaciji in več transportnih vodovod z navezavo na sistem Jepihovec na eni strani in vodooskrbovalni sistem Dol (Stog, Bele vode…) na drugi strani. Glavna naloga tega projekta je zagotovitev manjkajočih količin v vodoskrbovalni sistem Dol, izboljšanje požarne varnosti tega območja in izboljšanje in sploh zagotovitev vodoskrbe za nekatere potrošnike. V letu 2013 je bilo za sistem izdano tudi uporabno dovoljenje. Po izvedenem kvalitetnem prevzemu smo izvedli vključitev sistema v uporabo in izvajali priključitve novih uporabnikov, ki bodo zaključene v letu 2015.

V smislu zaključitve investicije je bil v letu 2013 z Občino Laško in upravljavcem javnega vodovoda na območju občine Laško Pivovarno Laško, sklenjen dogovor za pridobitev dodatnih 4 – 5 l/s pitne vode iz zajetja Z5 in Z6 – Jepihovec. Na ta način bi zagotovili iz zajetja Jepihovec količino cca 9,00 l/s, kar bi omogočilo nemoteno obratovanje sistema Dol in razpoložljive količine v sistem Hrastnik. V mesecu decembru 2013 smo prejeli vodno dovoljenje za dodatni zajetji Z5 in Z6 – Jepihovec v skupni količini vseh zajetij Jepihovec 11,3 l/s. Z občino Laško potekajo dogovori za skupno pripravo vode pred distribucijo, saj sta nova vira ob deževju praviloma neustrezna in trenutno izključena iz sistema.

V letu 2015 tako nameravamo uvesti merilec motnosti, ki bo vira ob preseženi mejni motnosti avtomatsko izključil iz sistema s pomočjo elektro motornih ventilov.

Zaradi priprave vode, primerne za vključitev v vodovodni sistem, pa predvidevamo uvedbo začasne filtracije pred dokončno rešitvijo zagotavljanja kvalitete pitne vode iz Jepihovca v okviru medobčinskega dogovora Hrastnik – Laško.

Poleg tega bo potrebno zamenjati obstoječe črpalke v črpališču Jepihovec in jih nadomestiti z novimi, ki bodo sposobne poleg dosedanjih, prečrpavati tudi dodatne količine pridobljene iz zajetij Jepihovec.

Ponovno bo potrebno oživiti idejo glede projekta vodooskrbovalne povezave Vrtnarija – Rakovec z večjo akumulacijo Rakovec in jo v doglednem času realizirati. Predvsem bo potrebno čim prej zamenjati še obstoječe salonitne cevi na tem odseku. Z zamenjavo smo pričeli v letu 2012 in 2013, v letu 2015 pa predvidevamo zamenjavo naslednjega odseka.

Z izvedbo navedenih ukrepov bo zagotovljena kontinuirana vodoskrba tega območja s kvalitetno pitno vodo tekom celega leta in bo izboljšana požarna varnost območja.

Varnost vodoskrbovalnega sistema Hrastnik (Čeče–Pekel) bo potrebno izboljšati z dokončanjem (zamenjavo) dovodne povezave iz Čeč v Visoko cono z navezavo na Srednjo cono.

V naslednjem obdobju predvidevamo tudi nekaj ukrepov za dovod še večjih količin pitne vode v sistem Čeče – Pekel iz sistema Ribnik.

Proučili bomo še ostale možnosti za vključevanje eventuelnih alternativnih vodnih virov v vodoskrbovalne sisteme.

1.4.3  Zmanjševanje vodnih izgub in zagotavljanje obratovalne sposobnosti

vodoskrbovalnih sistemov

### Spremljanje izdatnosti vodnih virov

Mesečno spremljamo in bomo spremljali pritoke na vodnih virih in na v naprej določenih kontrolnih točkah. Rezultati meritev nam služijo za primerjave in izračune na podlagi katerih lahko ugotovimo izgube na primarnih vodih in na sekundarnem omrežju. Na zajetjih Stog, Bele Vode in Jepihovec smo v mesecu oktobru 2014 namestili fiksne merilnike za merjenje odvzete in neodvzete vode. Z vgrajevanjem merilnikov, ki bodo meritve izvajali kontinuirano bomo nadaljevali tudi v naslednjem obdobju .

### Merilno-nadzorni sistem

S pomočjo uvedene avtomatizacije in GSM alarmiranja v povezavi z napravami za obdelavo podatkov učinkovito nadziramo vodoskrbovalne sisteme, kjer je avtomatizacija urejena. Računalniška oprema nam omogoča spremljanje in shranjevanje podatkov. Grafični prikaz nam služi za določevanje alarmih mej parametrov, ki se pojavijo ob okvari oziroma povečanem pretoku ali odvzemu vode iz vodohrana. Vsako prekoračenje alarmnih mej sproži takojšnje obveščanje dežurne osebe, ki lahko pravočasno ukrepa in s tem zmanjša izgube. V naslednjem planskem obdobju bomo z avtomatizacijo nadaljevali v okviru finančnih zmožnosti.

### Odkrivanje napak na vodovodu z namensko napravo

V mesecu avgustu 2014 smo nabavili sodobnejši aparat za odkrivanje napak Aqua M 300 D. Naprava za odkrivanje napak na vodovodni cevi deluje na principu akustične metode. S postavljanjem mikrofona naprave po trasi cevovoda odkrijemo mesto okvare na podlagi zvoka, ki ga povzroča mesto okvare. Akustična metoda ni vedno uporabna, ker je odvisna od vplivov okolice (veter, promet, …), globine cevovoda, izkušenosti uporabnika,…

Za ta način odkrivanja napak se odločimo v primeru, ko ugotovimo nepravilnosti v sistemu ali nas o tem obvestijo odjemalci pitne vode.

Napravo uporabljamo v kombinaciji s prenosnim merilcem pretoka. Na podlagi meritev pretokov na različnih odsekih cevi ugotovimo odsek z okvaro, ki jo nato lociramo z akustično metodo odkrivanja napak.

Z ažurnim odkrivanjem napak bomo nadaljevali, saj pravočasno odkrivanje poškodb, poleg zmanjšanja vodnih izgub, bistveno prispeva k varnosti vodoskrbovalnega sistema, saj lahko nečistoče na mestu okvare pod določenimi pogoji prodrejo v vodovodni sistem.

### Zamenjava dotrajanih cevi

Na podlagi evidence o mestih okvar na vodovodnih ceveh se s statistično metodo določijo odseki, kjer se napake pogosteje pojavljajo. Ti odseki se glede na prioriteto uvrstijo v letni plan izvajanja del.

1.5 KADRI

Storitve javne službe oskrba s pitno vodo se bodo izvajale s petimi (5) delavci + popisovalcem vodomerov + delovodjem DE Vodovod – kanalizacija.

Izven delovnega časa bomo imeli organizirano dežurno službo, ki bo skrbela za nemoteno obratovanje javnega vodoskrbovalnega sistema, odpravljanje manjših okvar in organiziranje del v primeru večjih okvar in nepredvidenih del.

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, URL RS, št. 43/11) in Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (URL RS, št. 87/02, 29/03-popr., 124/06, 43/11-ZVZD-1) bo na usmerjene obdobne preventivne zdravstvene preglede napoteno šest (6) delavcev.

V skladu z Uredbo (ES) št. 852/04 bo na izobraževanje in preizkus znanja dobre higienske in dobre proizvodne prakse (HACCP) napoteno sedem (7) delavcev.

V skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (URL RS, št. 32/11, 61/11-popr.) ter na podlagi Programa za izvedbo teoretičnega in praktičnega usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom bo na usposabljanje napoteno sedem (7) delavcev.

Delavcem bo, na podlagi Pravilnika o osebni varovalni opremi (URL RS, št. 29/05, 23/06, 17/11-ZTZPUS-1, 76/11) ter v skladu z Izjavo o varnosti z ocenami tveganja (10/01. 5/07, 10/12) nabavljena osebna varovalna oprema.

1.6 TEHNIČNA OPREMLJENOST ZA IZVAJANJE GJS IN PLANIRANE NABAVE

Storitve te gospodarske javne službe se bodo izvajale z zadostnimi osnovnimi sredstvi in drobnim orodje. Sledili bomo novitetam in potrebam na terenu in redno obnavljali uničeno, dotrajano orodje, naprave in druga osnovna sredstva.

Delovni, sanitarni in garderobni prostori za delavce, ki opravljajo to gjs so prenovljeni.

PROSTORI

Delavnica v upravni stavbi cca 100 m2

Garderobni prostori v upravni stavbi 55 m2

Sanitarni prostori – WC, kopalnica

Skladišče vodovodnega materiala – konsignacija, ostalo – cca 80 m2

Parkirišče pred upravno stavbo – pred delavnico

Pisarna vodje DE Vodovod - kanalizacija – v upravni stavbi cca 17 m2

OPREMA

Pisarniška oprema - mize, stoli, omare, računalniki

Garderobna oprema – garderobne omare, miza za kantino, stoli

Skladiščna oprema – maxi  skladiščni regali

Delavniška oprema - omare za orodja, police za orodja, delovni pulti,

Sanitarna oprema

VOZILA

Nissan – Xtrail –  50 % - leto nakupa 2004

Mazda – tovorno vozilo - leto nakupa 2005

Fiat – panda – leto nakupa 2014, staro vozilo Fiat panda pa je namenjeno potrebam Čistilne naprave in periodičnim obhodom črpališč in vodooskrbovalnih objektov

Dacia – Duster - leto nakupa 2013

Suzuki Jimny - leto nakupa 2007

tovorna prikolica –leto nakupa 1998

ORODJA

Stružnica TES 3 – 1600

Brusilni stroj - kotni

Varilni stroj

Vrtalni stroj V

Aparat za odtaljevanje

Nareznica električna 690 C

Cisterna za pitno vodo

Štoparica

Stroj za rezanje asfalta

Kombi kladivo TE 76 - ATC

Generatorski agregat honda

Ročni laser – razdaljemer

Detektor kovin

Žaga motorna husqvarna

Kladivo KD 950 BŠ – vrtalni stroj

Električno udarno kladivo

Colorimeter za klor

Jeklenke za kisik, plin

Žaga WR 1200 P Makita

Vibracijsko nabijalo

Aparat aqua M 300 D - elektron.merilec šumov

Kosa motorna

Prometni znaki za zapore

Razteljiva ograja za zaporo

Ključi, izvijači, cevne klešče, špica za beton, bat za kamen, rezkarji, klešče kombinirke, škarje cevne, žage ročne, svedri,….

V letu 2014 smo za ePopis vodomerov nabavili nov ročni terminal.

V letu 2015 ne načrtujemo večjih nabav, ker smo precej osnovnih sredstev nabavili v letu 2014. Planiramo nabavo drobnega materiala in orodja (kovčki za orodje, cevne klešče, vrtalni svedri, ključi….), akumulatorski vrtalnik, …

1.7 OBNOVITVENE, RAZŠIRITVENE IN NOVE INVESTICIJE

Naša naloga bo predvsem tekoče vzdrževanje vodooskrbovalnih objektov, naprav in cevovodov, ki so v našem upravljanju, ter zagotavljanje varne, nemotene in zdravstveno ustrezne vodooskrbe za vse uporabnike.

Podajamo pa seznam obnovitvenih, razširitvenih in novih investicij, ki bi se morale izvesti v letu 2015 in v prihodnjih letih.

Sistem Hrastnik

| zap. št. | opis del | ocenjene vrednosti | opombe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zamenjava cevi na cesti Veličkova - Ana, PEHD DN 63, L = cca 200,00 m | 9.000,00 |  |
|  | zam. cevi Pungeršek - Letnar, PEHD DN 1/2 '' | 1.500,00 |  |
|  | zamenjava cevi na odseku Ana (spomenik) – Rešetar, Ductil DN 200, m' = cca 100,00 m | 10.000,00 |  |
|  | Prevezava Boben na odseku Urbajs – Kovač DN 200 | 9.000,00 |  |
|  | Zamenjava cevi na odseku K5 – Novi Log, l = cca 200,00 m, PEHD DN 90 | 15.000,00 |  |
|  | Zamenjava cevi na odseku Kaše – kamnolom, l = cca 50 m, PEHD DN 90 v regionalni cesti | 7.000,00 |  |
|  | Zamenjava cevi nad Glasbeno šolo preko mostu, PEHD DN 110 | 5.400,00 |  |
|  | Povezava vodohran Sijaj – Sijaj, L = 200,00 m, PEHD DN 75 | 5.000,00 |  |
|  | Ulica Prvoborcev, L = cca 150,00, PEHD DN 90 | 5.000,00 |  |
|  | Prapretno: Kavzer – Kumlanc, L cca 50,00 m, PEHD DN 1'', zamenjava cevi – ni tlaka | 3.000,00 | Ni tlaka |
|  | Grum – Vesenjak, L = cca 50,00 m, PEHD DN 6/4 '' | 3.500,00 | Ni tlaka |
|  | Novi Log 19 – Novi Log 13, L = cca 200,00 m, PEHD DN 110, zamenjave zaradi pogostih okvar | 20.000,00 |  |
|  | Vodooskrba Pot na Kal, vodovod in črpališče | 20.000,00 |  |
|  | Mikša Boben, ocenjeno | 5.000,00 | Nima tlaka |
|  | Grajska pot 11, bivši Sinet, L = 100, DN 63 | 8.000,00 |  |
|  | Log 15, Log 21, DN 90, L = 100 m | 5.000,00 |  |
|  | K-5, obnova elektro inst. In prizidava | 15.000,00 |  |
|  | Posodobitev klorinacije in elektrif. obj. | 15.000,00 |  |
|  | Obnova elektro omarice Lamovšek | 5.000,00 |  |
|  | Cesta padlih borcev – odcep Burzič – Tuhtar, povečava premera cevi preko ceste | 1.500,00 |  |
|  | Prevezava hišnih priključkov na vodovodu Boben na novozgrajeni vodovod ductil DN 100 | 6.000,00 |  |
|  | Zamenjava cevi od vodohrana K5 do Hribarnik na Veličkovi cesti, cev DN 50, l = cca 300 m | 12.000,00 |  |
|  | Zamenjava filtrov na UF Pekel | 20.000,00 |  |
|  | Nadgradnja komunikacije Visoka cona | 2.000,00 |  |
|  | Obnova priključkov Novi dom | 2.500,00 |  |
|  | Obnova cevovoda DN 200 na trasi Slanjšek –Babič (Boben), cca 200 m | Projekt Občina |  |
|  | Zamenjava vodovodnih cevi Montigni | 12.000,00 |  |

Sistem Jepihovec

| 28. | Posodobitev črpalk Jepihovec in Gaj | 30.000,00 | Proj. ! |
| --- | --- | --- | --- |
| 29. | Zamenjava cevi PEHD DN 50 na dolžini cca 350,00 m – vodooskrba Turski les in sanacija zajetja z objektom. | 25.000,00 | Zmrzuje |
| 30. | Vgradnja merilca motnosti z el. motornim pogonom. | 4.500,00 |  |
| 31. | Posodobitev klorinacije – nabava dozirke. | 2.000,00 |  |
| 32. | Uvedba začasne filtracije za zajetje Z6, Z8. | 10.000,00 |  |
| 33. | Prevezava hišnih priključkov na vodovodu Skopno-Gore na novozgrajeni vodovod DN 63. | 4.000,00 |  |
| 34. | Prevezava hišnih priključkov Vanč - Vičič | 5.000,00 |  |
| 38 | Dobava in vgradnja cevne ločilke | 2.000,00 |  |

sistem Dol pri Hrastniku

| 35. | Brnica: Savkovič - Havoli, PEHD DN 63, l = cca 150,00 m | 6.000,00 | Ni količin |
| --- | --- | --- | --- |
| 36. | Obnovitev fasade Bele vode cca 40,00 m2 | 2.500,00 |  |
| 37. | Odcep vrtnarija Lobelja – Klenovšek, l = 250 m | 7.000,00 |  |
| 38. | Nabava merilca motnosti | 4.500,00 |  |
| 39. | Vgradnja razbremenilnega jaška na vodovodu Krištandolska cesta vključno z izgradnjo vodovoda cca 100 m | 10.000,00 |  |
| 40. | Zamenjava dotrajanih PVC cevi z novimi , predvidoma ductilnimi cevmi DN 150, v reg. Cesti na Dolu, l = cca 110,00 m | 15.000,00 |  |
| 41. | Nabava dozirke za klor | 1.500,00 |  |
| 42. | Prevezava priključkov spodnje Marno in izvedba razbremenitve | 10.000,00 |  |

sistem Rakovec

| 43. | Zamenjava salonitnih cevi in izdelava rez. Rakovec (projekt na občini) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 44. | Vgradnja el. motorne lopute v - času motnosti izklop | 3.000,00 |  |
| 45. | Uvedba filtracije | 10.000,00 |  |
| 46. | Ureditev sistema napajanja v Frtici | 12.000,00 |  |
| 47. | Zamenjati cevi v Grči na sistemu Rakovec od priključka do uporabnikov v dolžini cca 100 m , PEHD DN 63 | 6.000,00 |  |
| 48. | Obnova črpališča Rakovec –gradb. kot st. dela | 7.000,00 |  |
|  | Obnova jaška v Grči ( strojna dela , prevezave) | 2.000,00 |  |
|  | Obnova tlačne cevi na odseku črpališče Rakovec – vodohran Kovk DN 50 cca 300 m | 12.000,00 |  |

sistem Ribnik

| 49. | Odprava pomanjkljivosti in nadgradnja SCADE | 4.000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50. | Komplet izgradnja AB zidu za zaščito zajetja Mali Ribnik, v dolžini cca 20,00 m | 9.000,00 |  |
| 51. | Obnova črpališča Velej | 7.000,00 |  |
|  | Obnova vodovoda Cesta Hermana Debelaka odcep Tutner – bloki cca 200m ductil DN 100 | 14.000,00 |  |
| 52. | Obnova vodovoda Podkraj 71 do 76, DN 90, L = 100 m s priključki | 8.000,00 |  |

Za vse sisteme:

- v vsa zajetja smo zakonsko dolžni uvesti merilce pretokov (ocenjeno 160.000,00 €). V l 2014 smo vgradili merilce na zajetjih Stog, Bele Vode in Jepihovec;

- dolžni smo izvesti ograditve zajetij v ocenjeni vrednosti 150.000,00€ in

- sanacije posameznih zajetij ali neposrednih spremljajočih objektov (ocenjeno 140.000,00 €);

- poiskati je potrebno alternativne vodne vire in

- iz sistema izključiti preostale salonitne cevi (poleg cevi na odseku Grča – Rakovec se te v manjši količini (cca 50,00 m nahajajo še v cesti v Bobnu – zamenjava je predvidena ob rekonstrukciji ceste);

- letno je potrebno izvajati preglede zunanjega hidrantnega omrežja (sredstva zagotovi Občine Hrastnik).

### V nadaljevanju pa navajamo investicije, katerih izvedba bistveno presega finančna sredstva v kratkoročnem planskem obdobju, je pa njihova izvedba nujna za zagotavljanje obratovalne sposobnosti vodoskrbovalnega sistema Hrastnik.

- Zamenjava cevovoda DN 200 na trasi Urbajs- srednja cona-visoka cona, 700 m

- Zamenjava cevovoda DN 200 na trasi Slanšek –Babič ( Boben), 200 m

- Zamenjava cevovoda DN 200 na trasi Visoka cona- K5, l = 1.800 m

- Zamenjava cevovoda DN 40 Frtica-Laznik cca 50 m

- Zamenjava cevovoda DN 90 zajetja Audič, Rudnik, Dol cca 200 m

- Zamenjava cevovoda DN 90 zajetje Audič, Klemen, cca 200 m

- Zamenjava cevovoda DN 125 na trasi raztežilnik Gričar, rezervoar Dol, cca 200m

- Zamenjava cevovoda DN 90 na trasi raztežilnik Gričar-omrežje Dol cca 200 m

- Zamenjava cevovoda DN 125 na trasi rezervoar Bedene, do gostišča Texas, cca 300 m

- Zamenjava cevovoda DN 110 na trasi Vrtnarija, cca 250 m, Gasilski dom

- Obnova in povečava raztežilnika Gričar

- Zamenjava cevovoda DN 63 na trasi Kljajić-Funkel-Jagodič, cca 150 m

- Avtomatizacija vodooskrbovalnih objektov

- Kopitnik – dokončanje projekta

- Posodobitev vodovoda Kovk (povezava Rakovec – Kovk)

- Vodooskrba širšega območja Kala

- Zamenjava cevi na odseku Šolski vrt – Majcen

- Zamenjava cevi na odseku Slavo – avtomehanična delavnica Knez, m' 200, Ductil DN 200

Nekatere od teh investicij – bo verjetno možno realizirati v okviru drugih projektov.

1.7.1

V letu 2015 naj bi se, izključno zaradi omejenega obsega razpoložljivih sredstev, iz naslova najemnine za infrastrukturo izvedle vsaj naslednje obnovitvene, razširitvene in nove investicije:

sistem Hrastnik

| zap. št. | opis del | ocenjene vrednosti | opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamenjava cevi nad Glasbeno šolo preko mostu, PEHD DN 110 | 5.400,00 |  |
| 2. | Nadgradnja komunikacije VC | 2.000,00 |  |
| 3. | zam. cevi Pungeršek - Letnar, PEHD DN 1/2 '' | 1.500,00 |  |
| 4. | Prevezava hišnih priključkov na vodovodu Boben na novozgrajeni vodovod ductil DN 100 | 6.000,00 |  |
| 5. | Zamenjava vodovodnih cevi Montigni | 12.000,00 |  |

Sistem Jepihovec

| 6. | Posodobitev črpalk in krmiljenja Jepihovec in Gaj | 15.000,00 | Delno |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Vgradnja merilca motnosti z el. motornim pogonom | 4.500,00 |  |
| 8. | Prevezava hišnih priključkov na vodovodu Skopno-Gore na novozgrajeni vodovod DN 63 | 4.000,00 |  |
| 9. | Prevezava hišnih priključkov na vodovodu Vanč – Vičič na novozgrajeni vodovod DN 63 | 5.000,00 |  |
| 10. | Dobava in vgradnja cevne ločilke | 2.000,00 |  |

sistem Dol pri Hrastniku

| 11. | Vgradnja razbremenilnega jaška na vodovodu Krištandolska cesta vključno z izgradnjo vodovoda cca 100 m | 10.000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Nabava merilca motnosti | 4.500,00 |  |
| 13. | Nabava dozirke za klor | 1.500,00 |  |
| 14. | Prevezava priključkov Spodnje Marno – Slatno in izvedba razbremenitve | 10.000,00 |  |

sistem Rakovec

| 15. | Zamenjava salonitnih cevi | 10.000,00 | Delno |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Uvedba filtracije | 10.000,00 |  |
| 17. | Obnova črpališča Rakovec – gradb. kot st. dela | 5.000,00 | Delno |
| 18. | Obnova jaška v Grči ( strojna dela , prevezave) | 2.000,00 |  |

sistem Ribnik

| 19. | Izdelava zaščite vodovodne in el. cevi | 5.000,00 | Delno |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Odprava pomanjkljivosti in posodobitev Scade | 4.000,00 |  |

Za vse sisteme je potrebno zagotoviti letu 2015 meritve pretokov, v letu 2015 predvidoma za objekte Turje, Rakovec Mali, Zgornje Krnice, za kar je potrebno zagotoviti sredstva v višini cca 30.000,00 €.

Plan je okviren, ker se tekom leta lahko zgodi, da je nepričakovano potrebno nabaviti katero osnovno sredstvo ali izvesti kakšno drugo investicijo.

2  GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH

ODPADNIH VODA

2.1 SPLOŠNO

Obvezna lokalna gospodarska javna služba odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda se bo v letu 2015 izvajala na območju občine Hrastnik za pravne in fizične osebe. Izvajala se bo v skladu z veljavnimi občinskimi in državnimi predpisi s področja te GJS, Koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarskih javnih služb v občini Hrastnik štev. 014-3/2010 z dne 17. 8. 2010, Gospodarskim načrtom družbe za leto 2015, tem programom dela, projektno dokumentacijo za ČNH in navodili za delo v ČNH.

Trenutna pravna podlaga za izvajanje te GJS je Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, UPB1, Ur. l. RS, št. 39/2006, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012), Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/1993, 30/1998 - ZZLPPO, 127/2006 – ZJZP, 38/2010 – ZUKN, 57/2011), 21. Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 109/2007, 33/2008, 28/2011 – 21. člen), Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 88/2011, 8/2012) in Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009).

Cene storitev odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode so od 1. 6. 2014 oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – Uredba MEDO (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012) in sestavljene iz OMREŽNINE in STORITVE. Cene odvajanja (t.i. kanalščina) se je do 1. 6. 2014 zaračunavala po cenah za m3 dobavljene pitne vode z dne 1. 1. 2003.

Od 1. 6. 2014 se storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, zaračunavajo mesečno in ne več ob izvedbi storitve.

Storitev čiščenja komunalne odpadne vode se s 1. 6. 2014 ni povišala in je ostala v višini za m3 porabljene pitne vode  z dne 1. 7. 2010.

2.2 CILJI IN USMERITVE DRUŽBE NA PODROČJU IZVAJANJA GJS ODVAJANJE IN ČIŠČENJE

KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA

Glavni cilji naše družbe na področju izvajanje te GJS v letu 2015 bodo:

- redno, trajno, nemoteno, neprekinjeno, interventno, kvalitetno in strokovno izvajanje storitev te GJS;

- da bomo z infrastrukturnimi objekti in napravami ter osnovnimi sredstvi, ki so namenjeni izvajanju te javne službe in, ki so v lasti naše družbe ali Občine Hrastnik, ravnali kot skrben gospodar;

- izdelava priključkov in priključevanje blokov in individualnih hiš na kolektorski sistem in ČN Hrastnik;

- izvajanje praznjenja greznic in odvoz fekalij na ČN Hrastnik po vnaprej pripravljenem programu in izvajanje monitoringov in oceno obratovanja za MKČN;

- izvajanje tekočih in investicijsko vzdrževalnih del na ČN Hrastnik;

- ažurno vodenje lastnega katastra;

- izvajanje te gjs s tehnično sodobnimi in vzdrževanimi osnovnimi sredstvi in orodjem;

- ustrezno zaščiteni in izobraževani delavci – zaščitna delovna oblačila, obutev, dodatki, izobraževanja, zdravniški pregledi;…

2.3 STORITVE IN IZVAJANJE STORITEV GJS ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH

ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA

V letu 2015 bomo tekoče vzdrževali kanalizacijske odseke, naprave, kolektorje, kanalizacijska črpališča, čistilno napravo ter zagotavljali nemoteno delovanje vseh infrastrukturnih objektov in naprav za izvajanje te gjs, ki so v našem upravljanju.

V okviru tekočih vzdrževalnih del v letu 2015 bomo na področju vzdrževanja kanalizacijskega omrežja izvajali naslednja dela:

- tekoča kontrola stanja na omrežju, ki zajema sistematični obhod omrežja v določenih časovnih intervalih, opozarjanje na vse vidne spremembe na sistemu, podrobnejši pregledi z eksperti za določena področja, zbiranje pripomb uporabnikov in strokovnih služb ter na podlagi tega izdelava plana vzdrževanja, intervencije;

- sistematični pregled kanalskega omrežja, čiščenje omrežja z eventuelnimi manjšimi popravili;

- izvajali bomo praznjenje greznic in odvoz fekalij na ČN Hrastnik po vnaprej pripravljenem programu;

- izvajali bomo monitoringe in ocene obratovanja MKČN;

- izvajanje večjih popravil;

- čiščenje kanalov – intervencijsko in sistematično;

- vizuelna kontrola notranjosti kanalov;

- izdelava tabel pregledov in vzdrževanja kanalizacijskega sistema, zunanje ureditve in vgrajene opreme.

Za odpravljanje okvar na kanalizaciji bomo zagotavljali praktično 24 urno razpoložljivost – dežurstvo.

V okviru tekočih vzdrževalnih del na ČN Hrastnik bomo v letu 2015 izvajali naslednje aktivnosti:

## Dnevne aktivnosti:

- pregled delovanja CČN na nadzornem računalniku,

- alarmi in dogodki,

- trend (kontrola dnevnega dotoka in iztoka, kontrola delovnih ur črpalk, …),

- kontrola avtomatskih meritev,

- obhod vseh prostorov in naprav na CČN– vizualni pregled,

- mehansko predčiščenje (količina odpadkov v posodah, kontrola sita, puhala, elektroomare, kontrola tesnosti, ….),

- sprejemnik gošč (vizualni pregled prostora in naprav, testni zagon naprave – preprečimo zasušitev naprave v primeru neuporabe v daljšem časovnem obdobju, …),

- kurilnica in skladišče (vizualni pregled),

- agregat (vizualni pregled prostora in agregata, pregled stanja na lokalnem prikazovalniku, …),

- dehidracija (vizualni pregled prostora in naprav, tesnost cevi in naprav, količina kemikalij, …),

- delavnica (vizualni pregled),

- puhala (vizualni pregled, pregled merilnikov olja, pregled merilnika podtlaka, temperature v prostoru, čistoča v prostoru, …),

- bazeni (vizualni pregled bazenov in okolice, kontrola dekanterja in plovcev, …),

- merjenje aktivnega blata v SBR bazenih,

- UV dezinfekcija (vizualni pregled jaška – nivo vode, pregled kontejnerja, …)

- meritve pretokov vode (komulativni pretok).

## Tedenske aktivnosti:

- vzorčenje v laboratoriju,

- čiščenje O2 sond,

- čiščenje prostorov, okolice, košnja, …

- obhod črpališča Podkraj,

- obhod črpališča TKI.

## Mesečne aktivnosti:

- mazanje pogonov loput in dekanterjev

- čiščenje in kalibracija sond KPK in nitrat.

## Vzdrževalna dela po potrebi:

- čiščenje bazenov (spiranje zidu v bazenu),

- čiščenje dekanterjev (spiranje z vodo),

- ročno odstranjevanje plavajočih odpadkov iz bazena,

- dehidracija,

- črpanje odvečnega blata iz SBR bazena v zalogovnik blata.

Vsa vzdrževalna dela so navedena v Poslovniku za obratovanje in vzdrževanje čistilne naprave Hrastnik.

O pregledih, vzdrževanju in obhodih se bo vodil obratovalni dnevnik, manjše napake in pomanjkljivosti se bodo ažurno odpravljale, odprava večjih okvar se bo zagotovila preko pooblaščeni serviserjev opreme in naprav.

V okvir tekočih vzdrževalnih del spada tudi prevzem muljev in gošč iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

Tudi na področju upravljanja in vzdrževanja ČN bomo zagotavljali praktično 24 urno razpoložljivost – dežurstvo.

2.4 KADRI

Storitve GJS odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda se bodo izvajale s po dvema (2) delavcema na vsaki gjs + na gjs odvajanje še delovodja DE Vodovod – kanalizacija.

V skladu z Uredbo (ES) št. 852/04 bosta na izobraževanje in preizkus znanja dobre higienske in dobre proizvodne prakse (HACCP) napotena dva (2) delavca.

V skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (URL RS, št. 32/11, 61/11-popr.) ter na podlagi Programa za izvedbo teoretičnega in praktičnega usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom bo na usposabljanje napoten en (1) delavec.

Delavcem bo, na podlagi Pravilnika o osebni varovalni opremi (URL RS, št. 29/05, 23/06, 17/11-ZTZPUS-1, 76/11) ter v skladu z Izjavo o varnosti z ocenami tveganja (10/01. 5/07, 10/12) nabavljena osebna varovalna oprema.

2.5 TEHNIČNA OPREMLJENOST ZA IZVAJANJE GJS ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH

ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA

2.5.1

V letu 2015 bomo dejavnost odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda izvajali z naslednjimi osnovnimi sredstvi (prostori, oprema in orodja so trenutno skupni z enoto vodovod):

PROSTORI

Delavnica v upravni stavbi

Garderobni prostori v upravni stavbi

Sanitarni prostori – WC, kopalnica

Skladišče kanalizacijskega materiala – konsignacija – v poslovni stavbi

Parkirišče pred upravno stavbo – pred delavnico

Pisarna vodje DE Vodovod - kanalizacija – v upravni stavbi

OPREMA

Pisarniška oprema - mize, stoli, omare, računalniki

Garderobna oprema – garderobne omare, miza za kantino, stoli

Skladiščna oprema – maxi  skladiščni regali

Delavniška oprema - omare za orodja, police za orodja, delovni pulti,…

VOZILA

Suzuki Ignis

Fiat Panda (staro vozilo)

ORODJA

Stružnica TES 3 – 1600

Brusilni stroj - kotni

Varilni stroj

Vrtalni stroj V

Aparat za odtaljevanje

Nareznica električna 690 C

Cisterna za pitno vodo

Štoparica

Stroj za rezanje asfalta

Kombi kladivo TE 76 - ATC

Dvigalo verižno 1200

Generatorski agregat honda

Ročni laser – razdaljemer

Detektor kovin

Žaga motorna husqvarna

Kladivo KD 950 BŠ – vrtalni stroj

Električno udarno kladivo

Colorimeter za klor

Jeklenke za kisik, plin

Žaga WR 1200 Makita

Vibracijsko nabijalo

Aparat aqua M 300 D - elektron.merilec šumov

Kosa motorna

Prometni znaki za zapore

Raztegljiva ograja za zaporo

Ključi, izvijači, cevne klešče, špica za beton, bat za kamen, rezkarji, klešče kombinirke, škarje cevne, žage ročne, svedri ter zaščitna sredstva in oprema in

Viličar

V letu 2015 planiramo nabavo pnevmatskega čepa za zatesnitev kanalizacijski cevi 12¨ - 21¨.

2.5.2

Dejavnost čiščenja komunalnih odpadnih voda se izvaja v prostorih in z opremo, ki je večinoma v lasti koncedenta. V lasti naše gospodarske družbe je večina pisarniškega pohištva v upravnem prostoru na ČN, paletni voziček, shranjevalna omara za orodje, viličar Toyota, drobno orodje in manjša osnovna sredstva.

V letu 2015 planiramo za potrebe vzdrževanja kanalizacije in kanalizacijskih črpališč nabavo manjših osnovnih sredstev, drobno orodje pa glede na ugotovljene potrebe s področja izvajanja dejavnosti ter varstva pri delu.

2.6 OBNOVITVENE, RAZŠIRITVENE IN NOVE INVESTICIJE TER NABAVE

V smislu omogočanja priključevanja na javno kanalizacijo bo potrebno v prihodnjih letih posodobiti, zamenjati ali na novo zgraditi naslednje sekundarne kanalizacijske odseke. Sredstva za te investicije bo morala zagotoviti Občina Hrastnik. Investicije se bodo izvajale v okviru razpoložljivih sredstev.

SEKUNDARNI KANALIZACIJSKI VODI

STUDENCE

|  | m | ocenjene vrednosti /€ |
| --- | --- | --- |
| HAFNER – KLENOVŠEK | 100 | 16.400 |
| ČEPERLIN - SOVRE | 50 | 8.600 |

POT JOSIPA BRINARJA

|  | m | € |
| --- | --- | --- |
| GORJUP - GRAHEK | 150 | 22.400 |

CESTA 1. MAJA

|  | m | € |
| --- | --- | --- |
| CESTA 1. MAJA - KRIŽIŠČE - MAUROVIČ | 150 | 30.000 |
| CESTA 1. MAJA 68 DO 76 V REGIONALNI CESTI | 190 |  |

TABORNIŠKA POT

|  | m | € |
| --- | --- | --- |
| TABORNIŠKI DOM – REZERVOAR FRTICA + ODCEP DO LAZNIKA | 350 | 70.000 |

POT FRANCA PUŠNIKA

|  | m | € |
| --- | --- | --- |
| BIVŠA ŠOLA – KAŠE | 200 | 40.000 |
| ŠT. OBJEKTA 12,13 | 50 | 10.000 |

SPODNJE MARNO

|  | m | € |
| --- | --- | --- |
| UVOZ KOSTANJŠEK – HORJAK | 60 | 12.000 |
| ZAZIDALNI NAČRT SPODNJE MARNO -HIŠE |  | projekt |

POT NA KAL

|  | m | € |
| --- | --- | --- |
| ODCEP GOSTIŠČE SENICA - KOHNE | 300 | 60.000 |

LOG

|  | m | € |
| --- | --- | --- |
| LOG 7 – LOG 25 | 80 | 16.000 |
| LOG 29 | 30 | 6.000 |

NOVI LOG

|  | m | € |
| --- | --- | --- |
| OBMOČJE NOVEGA LOGA | 70 | 11.600 |
| NOVI LOG – PROTI PRAPRETNEM (TAVČAR, PAJNIKAR …) | 150 | 26.000 |
| NOVI LOG 1 A-KEGLJIŠČE | 100 | projekt |

CESTA PADLIH BORCEV

|  | m | € |
| --- | --- | --- |
| VRTEC SONČEK - SOVRE | 300 | 60.000 |
| PERPER -VODIŠKAR | 50 | 8.000 |

POT VITKA PAVLIČA

|  | m | € |
| --- | --- | --- |
| SIJAJ – VELIČKOVA | 100 | 20.000 |

PRAPRETNO

|  | m | € |
| --- | --- | --- |
| ODCEP HROVATIČ-PUŠNIK-JAMŠEK - LAMOVŠEK | 200 | 40.000 |

NASELJE ALEŠA KAPLE

|  | m | € |
| --- | --- | --- |
| MAUSER- ŽIBRET | črpališče |  |
| NASELJE A .KAPLE 12 | 100 | 20.000 |

ULICA PRVOBORCEV

|  | m | € |
| --- | --- | --- |
| ŠTEVILKA OBJEKTA 39,40,41 | 100 | 25.000 |

DOLSKA CESTA

|  | m | € |
| --- | --- | --- |
| ŠTEVILKA OBJEKTA 2,4,5,10 |  | projekt |

ODCEPI NA SEKUNDARNI MREŽI

Potrebno bo še zgraditi odcepe do parcel lastnikov priključkov in sicer kot npr.:

ocenjene vrednosti

- priključki od Partizanske ceste 1 do Partizanske ceste 78

(območje Dola), možnost priklopov cca 35 objektov v vrednosti                          35.000,00€

- priključki vzdolž regionalne ceste od ceste 1. maja (muzej)

do tovarne Steklarne Hrastnik, možnost priklopov                                                                                  cca 30 objektov                                                                                                               ni ocenjeno

- priključki na območju Brnice cca 8 objektov v vrednosti cca                                 10.000,00 €

- priključki na območju Podkraja cca 10 objektov v vrednosti                                 15.000,00 €

- priključki na območju Za Savo cca 3 objektov v vrednosti                                        5.000,00 €

- priključki na območju Taborniška pot cca 2 objekta v vrednosti                             4.000,00 €

- priključki na območju Cesta 3. Julija cca 8 objektov v vrednosti                           12.000,00 €

- priključki na območju Prapretno cca 4 objektov v vrednosti                                   6.000,00 €

- priključki na območju Novi Dom cca 7 objektov v vrednosti                                    9.000,00 €

- priključki na območju Plesko cca 2 objekta v vrednosti                                            2.000,00 €

V letu 2015 predvidevamo izgradnjo odcepov do parcel individualnih uporabnikov stanovanjskih hiš v skupni višini cca 40.000 €.

Poleg naštetih kanalizacijskih odsekov, na katerih bo po izvedbi le – teh, možno direktno priključevanje objektov na javno kanalizacijo in ČN Hrastnik, pa ostane še nekaj območij v občini, ki s kolektorskim sistemom in sekundarnimi vodi ni pokrito in sicer:

- Celotno območje Dirmayerjevega hriba,

- Grajske poti,

- Celotne Veličkove,

- Boben – Čeče (del),

- Krištandolske ceste (del),

- VDV brigade 2(upokojenci) do Planinska cesta 7

- Gore

Poleg tega bo potrebno pristopiti k reševanju odvajanja fekalnih in meteornih vod na celotnem območju Brdc, Marnega in Breznega ter na območju Turje – Čreta, za kar je projektna dokumentacija v izdelavi ''Kanalizacija v občini Laško za aglomeracijo Brezno – Belovo« in v občini Hrastnik za aglomeracijo Turje in v naseljih Brdce ter Unično, faza IP, Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, Velenje.

Razbremenilni jaški – potrebno bo opraviti servis loput in izplakovalnika (cca. 3.000,00 €).

Fekalno črpališče Podkraj (brodarci) – servis črpalk ter izdelava vodovodnega priključka.

2.6.1

Za nemoteno obratovanje Čistilne naprave Hrastnik bo v letu 2015 potrebno poleg nabave drobnega orodja iz tekočih sredstev in izvedbe rednih letnih servisov posameznih naprav v ocenjeni vrednosti cca 17.300,00 € (rotomat – grobe grablje, servisi na črpalkah in ostalih napravah) izvesti tudi investicijsko vzdrževalna dela iz sredstev najemnine za infrastrukturo v višini cca 32.300,00 € in sicer:

Črpališče kanalizacije pri upravi TKI: potrebno bo nabaviti rezervno črpalko.

## CČN Hrastnik: Izvesti vodovodni priključek na severni strani SBR bazenov, izvesti streho nad kontejnerji, nabaviti rezervno puhalo za mehansko predčiščenje ter izdelati sistem za uporabo tehnološke vode.

3 GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV

3.1 SPLOŠNO

Obvezna lokalna gospodarska javna služba zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov se bo v letu 2015 izvajala na območju občine Hrastnik. Izvajala se bo v skladu z veljavnimi občinskimi in državnimi predpisi s področja zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in varstva okolja, predpisanimi standardi in normativi, krajevnimi običaji, letnim gospodarskim načrtom družbe in tem programom dela.

Trenutno je pravna podlaga za izvajanje te dejavnosti Zakon o varstvu okolja (ZVO – 1, UPB1, Ur. l. RS, št. 39/2006, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012), Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/1993, 30/1998 - ZZLPPO, 127/2006 – ZJZP, 38/2010 – ZUKN, 57/2011), Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Hrastnik (UVZ, št. 14/2009 in 20/2012 – v nadaljevanju »Odlok«), Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/2011) z dopolnjujočimi skupinami predpisov, ki obravnavajo posamezne vrste odpadkov (embalaža, odpadna embalaža, baterije, odpadne nagrobne sveče,…), Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. l. RS, št. 39/2010),…

Cene storitev zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov so od 1. 6. 2014 oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – Uredba MEDO (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012) in so ločeno oblikovane za zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov in za zbiranje in odvoz biološko razgradljivih odpadkov,  ki se do 1. 6. 2014 uporabnikom niso zaračunavale.

3.2 CILJI IN USMERITVE DRUŽBE NA PODROČJU IZVAJANJA GJS ZBIRANJE IN

PREVOZ ODPADKOV

Glavni cilji naše družbe na področju izvajanja storitve zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov v letu 2015 bodo:

- redno, trajno, neprekinjeno, nemoteno, interventno, kvalitetno in strokovno izvajanje storitve zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov;

- da bomo sami, brez podizvajalcev, zagotavljali zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov na celotnem območju občine Hrastnik;

- da bomo z infrastrukturnimi objekti in napravami ter osnovnimi sredstvi, ki so namenjeni izvajanju te javne službe in, ki so v celoti v lasti naše gospodarske družbe, ravnali kot skrben gospodar;

- glede na leto 2014 še zmanjšati odložene količine mešanih komunalnih odpadkov na regijskem odlagališču Unično in glede na leto 2014 še povečati zbrane količine ločenih frakcij in bioloških odpadkov na izvoru nastajanja;

- nadaljevati z osveščanjem povzročiteljev odpadkov glede ločenega zbiranja odpadkov s poudarkom na individualnem pristopu in individualnem opozarjanju na napake;

- nadaljevati z osveščanjem in seznanjanjem povzročiteljev odpadkov, da nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko brezplačno oddajo v Zbirnem centru za odpadke Unično;

- pri povzročiteljih odpadkov doseči večjo stopnjo odgovornosti in discipline pri odlaganju kosovnih odpadkov po urniku odvoza, skladno z občinskim Odlokom;

- aktivno sodelovati z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Zasavje na področju odlaganja kosovnih odpadkov izven urnika odvozov v blokovskih naseljih in višje ležečih predelih občine Hrastnik (predvsem Gore, Kopitnik) ter na področju vizuelne kontrole oz. nadzora nad pravilnim in doslednim ločevanjem odpadkov neposredno pri povzročiteljih odpadkov;

- skrbeti za čistočo in urejenost odjemnih mest za odpadke v blokovskih naseljih ter vseh ekoloških otokov;

- skrb za redno menjavo dotrajanih in poškodovanih posod za komunalne odpadke ter za redno menjavo nalepk na posodah za odpadke;

- izvajati te dejavnosti s sodobnimi, vzdrževanimi ter na pogled ličnimi vozili za prevoz komunalnih odpadkov;

- kvalitetno in ažurno vodenje evidenc in katastra zbirnih in prevzemnih mest za odpadke ter ekoloških otokov, …;

- skrbeti za urejenost delavcev – smetarjev s poudarkom na ličnih in prepoznavnih zaščitnih delovnih oblačilih ter s kvaliteto opravljenih storitev in spoštljivim odnosom naših delavcev do uporabnikov teh storitev tudi pri uporabnikih storitev doseči še spoštljivejši odnos do naših delavcev, ki ravnajo z odpadki in do dela, ki ga opravljajo;…

3.3 STORITVE IN IZVAJANJE STORITEV GJS ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH

ODPADKOV V LETU 2015

Sistem zbiranja in prevoza odpadkov je izdelan oz. dodelan, v letu 2015 so možne le določene nadgradnje ali spremembe na podlagi ugotovitev s terena in optimizacije organizacije dela ali na podlagi sprememb državnih predpisov.

Uvedeno imamo zbiranje in prevoz vseh s strani države predpisanih ločenih frakcij na izvoru nastanka in bioloških odpadkov ter tekstila, odpadnih sveč, kosovnih odpadkov in nevarnih odpadkov. Sistem zbiranja bioloških odpadkov je bil z mesecem julijem 2011 nadgrajen v smislu upoštevanja 12. člena Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. l. RS, št. 39/2010), ki določa, da mora izvajalec javne službe spodbujati povzročitelje odpadkov h kompostiranju. V letu 2014 smo dopolnili ekološke otoke z večjimi posodami namesto 240 l posode z 1100 l za mešano komunalno embalažo in papir in karton na naslednjih lokacijah - uvoz za naselje Za Savo 2x1100, nasproti vrtca Sonček 2×1100, pri stari pošti 2×1100, v naselju Novi Log 19 a-e 1×1100, Novi Log 15 1×1100. V naselju Novi Log 19 a-e smo postavili večjo 1100l posodo za biološke odpadke.

Zabetonirali smo tudi betonske podloge na ekoloških otokih na naslednjih lokacijah - odcep naselje za Savo, nasproti vrtca Sonček, odcep za Ravne in v Ravnah, pri zadružnem domu Čeče, nasproti Komunale, pri gostilni Janez, nasproti odcepa Gnus, nasproti trgovine Majcen, pri bivši Jutranjki Dol, nasproti pokopališča, pri spomeniku Boben in v Studencah na treh lokacijah.

V letu 2014 smo tudi zamenjali dotrajane 240 l posode za bio in mešane komunalne odpadke.

Določen je urnik odvoza mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij, bioloških odpadkov, kosovnih odpadkov in tekstila. Določena so zbirna in odjemna mesta za odpadke z vrstami in velikostjo posod (možne spremembe zaradi ugotovitev s terena), lokacije ekoloških otokov z vrstami in velikostjo posod, zgrajeni in urejeni so ekološki otoki (možna dodatna postavitev ekoloških otokov zaradi ugotovitev s terena – trenutno nimamo predvidenih novih lokacij ekoloških otokov), določene so frekvence praznjenja posod (možne so spremembe – povečanje ali zmanjšanje frekvence odvozov zaradi ugotovitev na terenu).

Ob izvajanju investicije Ureditev prehoda za pešce preko regionalne ceste pri Steklarni Hrastnik in ukinitvi prehoda na tej regionalni cesti v bližini avtobusne postaje bomo zaradi varnosti občanov ukinili obstoječi ekološki otok in ga prestavili na novo lokacijo, kjer stanovalcem ne bo potrebno prečkati regionalne ceste.

Odjemna in prevzemna mesta za odpadke v blokovskih naseljih so večinoma urejena in dovolj velika.

Vzpostavljene so evidence in kataster ekoloških otokov, odjemnih in prevzemnih mest za odpadke z vrstami, velikostjo in številom posod ter frekvenco praznjenja posod, določen je urnik odvoza vseh vrst odpadkov, ki se verjetno ne bo spreminjal.

Vsi ti podatki so uporabnikom na razpolago tudi na naši spletni strani www.ksphrastnik.si.

V sistem ločenega zbiranja mešane komunalne odpadne embalaže pa smo vključili tudi planinska domova Kal in Gore.

V okviru storitev javne službe zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov bomo v letu 2015 izvajali:

- ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki

Mešane komunalne odpadke odlagajo fizične in pravne osebe v črne posode za odpadke (120 l, 240 l, 770 l, 990l, 1100 l) in izjemoma na določenih lokacijah v 5 m3 kontejnerje (Gore - Kopitnik samo še ena lokacija s 5 m3 kontejnerjem – pri Pikl ter planinske koče v Gorah in na Kopitniku ter na Kalu). Ti odpadki se bodo pobirali po urniku odvoza in skladno z določenimi frekvencami odvoza.

Zbiranje in odvoz odpadkov se bo izvajal za gospodinjstva v naseljih, določenih v 7. členu Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Hrastnik. V sistem zbiranja in odvoza mešanih komunalnih odpadkov bodo vključene tudi vse pravne osebe in samostojni podjetniki na območju občine Hrastnik na podlagi medsebojno sklenjenih Pogodb o izvajanju GJS.

Strošek nabave, menjave posod za mešane komunalne odpadke se bo zaračunaval v skladu z določili Odloka. Menjave posod se bodo izvedle na podlagi ugotovitev s terena.

Odjemna mesta za odpadke v blokovskih naseljih bodo čistili naši delavci, kar sicer ni naša dolžnost po Odloku. V primeru prekomernega onesnaženja odjemnega mesta za odpadke se bo čiščenje povzročiteljem odpadkov, ki gravitirajo na posamezno odjemno mesto, zaračunalo.

- ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami in biološkimi odpadki

Organizirano bo ločeno zbiranje posameznih ločenih frakcij odpadkov na izvoru na ekoloških otokih in bioloških odpadkov na odjemnih mestih za odpadke.

Sistem ločenega zbiranja odpadkov na ekoloških otokih trenutno zajema, in bo tudi v letu 2015, ločeno zbiranje in prevoz

- stekla (240 l in 1100 l zelene posode z belim ali zelenim pokrovom);

- papirja - časopis, karton (240 l in 1100 l zelene posode z redečim pokrovom);

- plastike, kovin in tetrapakov (240 l in 1100 l zelene posode z rumenim pokrovom);

te zbrane frakcije bomo predali pooblaščenim prevzemnikom (Dinos Trbovlje, Papir servis Ljubljana) družb za ravnanje z odpadno embalažo DROE (Slopak, d.o.o. Ljubljana, Interseroch, d.o.o., Ljubljana, Gorenje Surovina, d.o.o., Maribor, Unirec, d.o.o. Ljubljana);

- baterij (120 l črne posode) – te zbrane frakcije bomo 1x letno predali pooblaščenemu prevzemniku nevarnih odpadkov – te posode imamo samo na določenih lokacijah.

Zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij se bo v letu 2015 izvajalo tudi na javnih prireditvah v skladu s 40. čl. že citiranega Odloka.

Sistem ločenega zbiranja na odjemnih mestih za odpadke zajema, in bo tudi v letu 2015, ločeno zbiranje in prevoz

- bioloških odpadkov (120 l in 240 l rjave posode za odpadke);

to zbrano frakcijo bo prevzelo podjetje Ceroz, d.o.o., Dol pri Hrastniku;

- na pokopališču Dol pri Hrastniku, ki ga imamo v upravljanju, imamo uvedeno ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih sveč; to ločeno frakcijo bomo predali v Zbirni center za odpadke na Uničnem, s katerim upravlja podjetje Ceroz, d.o.o., Dol pri Hrastniku;

- na štirih lokacijah imamo postavljene rumene zabojnike za oblačila in obutev; to ločeno frakcijo bomo predali Rdečemu križu Hrastnik; zabojnike smo v l. 2014 polepili z novimi nalepkami.

Strošek nabave, menjave posod za ločene frakcije in biološke odpadke se bo zaračunal skladno z določili Odloka. Posode za biološke odpadke se bodo redno zapraševale (tekočina, prašek).

Ekološke otoke bodo čistili naši delavci, skladno z določili Odloka.

- ravnanje s kosovnimi odpadki

Kosovni odpadki se bodo pobirali 1 x mesečno, prvi ponedeljek v mesecu. Po potrebi (npr. pred prazniki) se bodo pobrali 2 x mesečno. Odjemno mesto, kjer povzročitelji odpadkov odložijo kosovne odpadke, bodo počistili naši delavci. Kosovni odpadki se bodo odpeljali v Zbirni center za odpadke Ceroz.

Kosovne odpadke bodo od povzročiteljev odpadkov brezplačno prevzemali tudi v Zbirnem centru za odpadke Ceroz vsak delovni dan in ob sobotah.

3.4 KADRI

Javno službo zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov bomo v letu 2015 izvajali s štirimi (4) + delovodjem DE ter s šestimi (6) komunalnimi delavci – smetarji (3 ekipe s po 2 delavcema).

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, URL RS, št. 43/11) in Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (URL RS, št. 87/02, 29/03-popr., 124/06, 43/11-ZVZD-1) bodo na usmerjene obdobne preventivne zdravstvene preglede napoteni štirje (4) delavci.

V skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (URL RS, št. 32/11, 61/11-popr.) ter na podlagi Programa za izvedbo teoretičnega in praktičnega usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom bo na usposabljanje napoteno devet (9) delavcev.

Delavcem bo, na podlagi Pravilnika o osebni varovalni opremi (URL RS, št. 29/05, 23/06, 17/11-ZTZPUS-1, 76/11) ter v skladu z Izjavo o varnosti z ocenami tveganja (10/01. 5/07, 10/12) nabavljena osebna varovalna oprema.

3.5 TEHNIČNA OPREMLJENOST ZA IZVAJANJE GJS ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH

ODPADKOV

Gospodarska javna služba zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov se bo v letu 2015 izvajala z naslednjimi specializiranimi smetarskimi vozili

- MAN 250 z 11 m3 smetarsko nadgradnjo Stummer

Vozilo je bilo kupljeno leta 2002 in se uporablja za zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov po naseljih z individualnimi hišami in po blokovskih naseljih, za pobiranje ločene frakcije steklo.

- MAN 240 z 11 m3 smetarsko nadgradnjo Stummer

Vozilo je bilo kupljeno leta 2007 in se uporablja za zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov po naseljih individualnih hiš.

- MAN TGM 330 s 15 m3 smetarsko nadgradnjo Stummer

Vozilo je bilo kupljeno leta 2009 in se uporablja za zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov v blokovskih naseljih, za ločene frakcije (papir in plastika) ter za odpadne nagrobne sveče.

- IVECO 65 s 5 m3 smetarsko nadgradnjo Atrik

Vozilo je bilo kupljeno leta 2003 in se uporablja za zbiranje in prevoz ostanka komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov v težje dostopnih naseljih in za odpadne nagrobne sveče.

in tovornimi vozili

- MITSUBISHI FUSO – prekucnik

Vozilo se uporablja za zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov, kupljeno leta 2012.

- IVECO L 235 – samonakladalec – kupljeno leta 1998

Vozilo se uporablja za prevoz 5 m3 kontejnerjev z gradbenim odpadom, mešanimi komunalnimi odpadki, kosovnimi odpadki, za zeleni odpad in za odvoz press kontejnerjev z ostankom komunalnih odpadkov.

V vse teh vozilih imamo nameščene sisteme za sledenje, komunikacijo in upravljanje z voznim parkom.

Vsa specializirana smetarska vozila bodo redno vzdrževana in servisirana pri pooblaščenih serviserjih za šasije in nadgradnje.

Redno vzdrževana in servisirana bodo tudi vsa tovorna vozila.

V skladu z zakonodajo s področja varnosti pri delu se bodo izvedli pregledi in preizkusi delovne opreme.

3.6 SEZNAM EKOLOŠKIH OTOKOV Z VRSTAMI IN PROSTORNINAMI POSOD ZA LOČENE FRAKCIJE IN URNIK ODVOZA LOČENIH FRAKCIJ

| št. | papir | plastika, kovine | steklo | baterije | zbirno in prevzemno mesto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | avtobusno postaja Brezno, Dol pri Hrastniku |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | odcep za Laz, Dol pri Hrastniku |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Pod Javorjem - odcep za ulico, Dol pri Hrastniku |
|  | 1100 | 1100 | 240 | baterije | Trg borcev NOB 16,17,18,19 - parkirišče , Dol pri Hrastniku |
|  | 2x1100 | 2x240 | 2x240 |  | Partizanska cesta 2, Dol pri Hrastniku – pred hišo |
|  | 1100 | 2x 240 | 240 |  | Trg borcev NOB 5 , Dol pri Hrastniku |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Trg borcev NOB 13 (zlata hiša), Dol pri Hrastniku |
|  | 1100 | 240 | 240 |  | Osnovna šola enota Dol pri Hrastniku |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | odcep Rovšek, Dol pri Hrastniku |
|  | 2x1100 | 2x1100 | 2x240 |  | nasproti parkirišča v centru Dola |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | odcep za Slatno, Hrastnik |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | odcep Godler - spodnje Marno, Dol pri Hrastniku |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Gasilski dom Marno, Dol pri Hrastniku |
|  | 2x 240 | 2x 240 | 240 |  | Marno pri Napret (vas) |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Marno pri Strmljan |
|  | 2x1100 | 2x1100 | 2x 240 |  | Novi Dol, Dol pri Hrastniku |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | nasproti trgovine Majcen |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Cesta VDV brigade |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Brnica - pred parkiriščem pokopališča, Dol pri Hrastniku |
|  | 2x1100 | 2x1100 | 2x240 |  | Grča, Hrastnik + odcep Športna dvorana Dolanka |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Brnica - Rus, Hrastnik |
|  | 2x240 | 2x 240 | 240 |  | Brnica 17, Hrastnik |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | pod trgovino Majcen, Dol pri Hrastniku |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | odcep za Gore |
|  | 1100 | 2×1100 | 240 |  | Brdce -vas |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Brdce (bivša trgovina) |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Gore Skopno |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Turje – začetek vas |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Čreta |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | KS Kovk |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Krištandol |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | plakatno mesto Turje, Dol pri Hrastniku |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Vičič - Gore |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Železnik - Turje |
|  | 240 | 240 | 240 |  | Grajska pot 11 |
|  | 1100 | 240 | 240 |  | nasproti Cesta 1. maja 46, Hrastnik (avtotrgovina), |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Cesta 1. maja na stari tržnici pri Steklarni Hrastnik |
|  | 1100 | 240 | 240 |  | nasproti Cesta 1. maja 38 ob cesti, Hrastnik |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | izvoz iz Cesta Hermana Debelaka, Hrastnik |
|  | 1100 | 2 x 240 | 240 |  | Steklarna |
|  | 1100 | 2x 240 | 240 |  | TKI parkirišče, Hrastnik |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | nasproti stare pošte sedaj Telekom, Hrastnik |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Frtica - igrišče, Hrastnik |
|  | 1100 | 240 | 240 |  | Cesta 1. maja 69, Hrastnik |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | nasproti hiše Taborniška pot 3, Hrastnik (Levec) |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | pri hiši Podkraj 88, Hrastnik |
|  | 1100 | 2x240 | 240 |  | na koncu samskega doma Sinet , Hrastnik (pralnica) |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | nasproti Podkraj 76, Hrastnik |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | parkirišče Podkraj 91, Hrastnik (v bližini trgovine Steklarna) |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Podkraj (pri Kaiču) |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Podkraj (pri šoli) |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | na odcepu za naselje Za Savo, Hrastnik |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Podkraj 93 |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | na odcepu za Krnice, Hrastnik |
|  | 2x1100 | 2x1100 | 2x240 |  | na odcepu za Šavno peč + v vasi Šavna peč |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | ob glavni cesti nasproti uprave KSP, Hrastnik |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | pri bivši gostilni Janez - Cesta 3. julija, Hrastnik |
|  | 2x1100 | 2x1100 | 2x240 |  | zadaj blokov Cesta 3. julija 1 /a/b/c, Hrastnik |
|  | 240 | 240 | 240 |  | pred hišo Cesta Adama Dušaka 1, Hrastnik |
|  | 1100 | 2x 240 | 240 |  | uprava KSP Hrastnik |
|  | 2x1100 | 2x1100 | 2x240 |  | Studence (na začetku naselja + v naselju) |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | nasproti hiše Cesta padlih borcev 37, Hrastnik (Rešetar) |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Godbeni dom Hrastnik |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | vrtec Sonček Hrastnik |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Cesta padlih borcev 16 - Vila, Hrastnik |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Boben (pri spomeniku) |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Boben, Hrastnik (Kupec) |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | odcep za Zadružni dom Čeče, Hrastnik |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | odcep za Ravne, Hrastnik |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Goveji potok, Hrastnik |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Ravne |
|  | 1100 | 2x 240 | 240 |  | ob cesti spredaj Naselje Aleša Kaple 6, Hrastnik |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | zadaj Naselje Aleša Kaple 6, Hrastnik |
|  | 1100 | 1100 | 240 | baterije | na parkirišču Naselje Aleša Kaple 8, Hrastnik |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Naselje Aleša Kaple – garaže |
|  | 2x1100 | 2x240 + 1100 | 2x240 |  | tržnica Hrastnik + pred tržnico |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Plesko |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Gasilski dom Prapretno, |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | pod hišo Veličkova 54, Hrastnik (Painkiher) |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | vas Prapretno |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Pot Vitka Pavliča 20, Hrastnik - pred bloki |
|  | 3x1100 | 3x1100 | 3x240 | baterije | zadaj cerkve pri TP, Hrastnik |
|  | 1100 | 240 | 240 |  | pri osnovni šoli, Hrastnik |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Log 25 |
|  | 2x1100 | 2x1100 | 2 x 240 |  | Log 28 abcde zgoraj, Hrastnik |
|  | 1100 | 240 | 240 |  | nad hišo Log 28, Hrastnik |
|  | 2x1100 | 2x1100 | 240 |  | Log 3, Hrastnik |
|  | 240 | 240 | 240 |  | Log 26 |
|  | 240 | 240 | 240 |  | Log 30 |
|  | 240 | 240 | 240 |  | Log 22 |
|  | 1100 | 240 | 240 |  | Novi Log 11 |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Novi Log 12 |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Novi Log 13 |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Novi Log 14 |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | nasproti Novi Log 18, Hrastnik |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | na začetku hiš Novi Log 19 abcde, Hrastnik |
|  | 2x1100 | 2 x 1100 | 240 |  | med hišami Novi Log 19 /a/b/c/d/e, Hrastnik |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | med hišami Novi Log 15 in 17, Hrastnik |
|  | 1100 | 240 + 1100 | 240 |  | nad hišo Novi Log 7, Hrastnik – na koncu garaž |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | pri športni hali pod Novi Log 7, Hrastnik |
|  | 2x1100 | 2x 240 | 240 |  | pri Zdravstvenemu domu Hrastnik |
|  | 240+1100 | 240+1100 | 2x240 |  | Novi dom 14, Hrastnik |
|  | 2x 1100 | 2x 1100 | 2x 240 | baterije | zadaj Trg Franca Kozarja 14 (bivša trgovina Emona) |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Trg Franca Kozarja 16 |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Ulica mladih borcev - nasproti 2 in 3, Hrastnik |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Pot na Kal |
|  | 1100 | 1100 | 240 |  | Log 18 |

URNIK ODVOZA LOČENIH FRAKCIJ

| PAPIR, KARTON | vsak teden | TOREK |
| --- | --- | --- |
| STEKLO | vsakih 14 dni | TOREK |
| PLASTIKA, PLOČEVINKE, TETRAPAKI | vsak teden | PONEDELJEK, v blokovskih naseljih še PETEK |

| ODVOZ TEKSTILA IN OBLAČIL | vsak 2. In 4. ponedeljek v mesecu |
| --- | --- |
| ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV | 1x mesečno |
| ODVOZ ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ | praviloma 1x tedensko, v času pred in po 1. novembru je frekvenca odvoza povečana > tudi 3x tedensko |

3.7 REGISTER ZBIRNIH IN PREVZEMNIH MEST ZA MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE

IN ZA BIOLOŠKE ODPADKE Z URNIKOM ODVOZA – blokovska naselja (Man 330,

Man 250)

(+ vrste in tipi posod + frekvenca odvoza + povzročitelji odpadkov, ki gravitirajo na posamezno zbirno in prevzemno mesto za odpadke)

| z.št. | PREVZEMNO IN ZBIRNO MESTO | črna posoda | frekvenca odvoza/ teden | rjava- bio posoda | frekvenca odvoza/ teden | odpadke odlagajo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naselje Aleša Kaple 8 | 3 x 1100 | 3 x | 2 x 240 | 1 x | NAK 8a, 8b, 8c |
|  | Naselje Aleša Kaple 8 | 1 x 1100 | 1 x | 1 x 240 | 1 x | NAK 8c |
|  | Naselje Aleša Kaple 6 | 2 x 1100 | 2 x | 2 x 240 | 1 x | NAK 6a, 6b, 12 |
|  | Naselje Aleša Kaple 7 | 2 x 240 2 x 770 | 2x |  |  | NAK 7,7a,7b,7c |
|  | Ulica mladih borcev 5 | 1 x 770 1 x 1100 | 1x | 1 x 240 | 1 x | UMB 5 |
|  | Ulica mladih borcev 4 | 2 x 1100 | 1 x | 1 x 240 | 1 x | UMB 4 |
|  | Ulica mladih borcev 2,3 | 2 X 1100 | 1 X | 1 X 240 | 1 X | UMB 2,3 |
|  | Cesta Adama Dušaka 1 | 2 x 1100 | 1 x | 1 x 240 | 1 x | CAD 1 |
|  | Cesta 3. julija - Ojstro | 2 x 1100 | 3 x | 1 x 240 | 1 x | C.3.julija 1a,1b,1c |
|  | Trg Franca Kozarja - Ojstro | 2 x 1100 | 3 x | 2 x 240 | 1 x | TFK 16, 16a in 16 b |
|  | Trg Franca Kozarja 14 | 3 x 1100 | 3 x | 2 x 240 | 1 x | TFK 14a -trije vhodi |
|  | Trg Franca Kozarja – tržnica | 2 x 1100 | 3 x | 2 x 240 | 1 x | tržnica |
|  | Log 1 | 2 x 1100 | 2 x | 2 x 240 | 1 x | Log 1 |
|  | Trg Franca Kozarja 2 | 4 x 240 | 3 x | 2 x 240 | 1 x | TFK 2 |
|  | Log 3, 10 | 4 x 1100 | 2 x | 2 x 240 | 1 x | Log 3,10 |
|  | Log 7- za cerkvijo | 5 x 1100 | 3 x | 2 x 240 | 1 x | Log 2,7,12 |
|  | Log 15 | 2 x 1100 | 3 x | 2 x 240 | 1 x | Log 15, 15a |
|  | Log 18 | 2 x 1100 | 1 x | 1x 240 | 1 x | Log 18 |
|  | Log 19 | 2 x 1100 | 2 x | 2 x 240 | 1 x | Log 19, 20 |
|  | Log 21 | 2 x 1100 | 1 x | 2 x 240 | 1 x | Log 21 |
|  | Log 22 | 1 x 1100 | 2 x | 1 x 240 | 1 x | Log 22 |
|  | Log 23 | 1 x 1100 | 2 x | 1 x 240 | 1 x | Log 23 |
|  | Log 26 | 1 x 1100 | 2 x | 2 x 240 | 1 x | Log 26 |
|  | Log 24, 25 | 4 x 1100 | 2 x | 2 x 240 | 1 x | Log 24, 25 |
|  | Pot Vitka Pavliča 6 | 3 x 1100 | 2 x | 1 x 240 | 1 x | PVP 6 |
|  | Log 28 abcde -zgoraj | 5 x 1100 | 3 x | 3 x 240 | 1 x | Log 28 abcde zgoraj |
|  | Log 28 | 1 x 1100 | 3 x | 2 x 240 | 1 x | Log 28 |
|  | Log 30 | 2 x 1100 | 2 x | 2 x 240 | 1 x | Log 30 |
|  | Log 29 | 1 x 1100 | 1 x | 1 x 240 | 1 x | Log 29 |
|  | Novi Log 11 | 2 x 1100 | 2 x | 2 x 240 | 1 x | Novi Log 11 |
|  | Novi Log 12 | 2 x 1100 | 2 x | 1 x 240 | 1 x | Novi Log 12 |
|  | Novi Log 16,17 | 2 x 1100 | 2 x | 1 x 240 | 1 x | Novi Log 16, 17 |
|  | Novi Log 13 | 2 x 1100 | 3 x | 1 x 240 | 1 x | Novi Log 13 |
|  | Novi Log 14 | 2 x 1100 | 3 x | 1 x 240 | 1 x | Novi Log 14 |
|  | Novi Log 15 | 2 x 1100 | 3 x | 2 x 240 | 1 x | Novi Log 15 |
|  | Novi Log 19 a | 2 x 1100 | 3 x | 2 x 240 | 1 x | Novi Log 19 a |
|  | Novi Log 19 b,c,d,e | 5 x 1100 | 3 x | 2 x 240 | 1 x | Novi Log 19 bcde |
|  | Novi Log 21 | 2 x 1100 | 3 x | 1 x 240 | 1 x | Novi Log 21 |
|  | Novi Log 18, 19, 20 | 3 x 1100 | 3 x | 2 x 240 | 1 x | Novi Log 18,19,20 |
|  | Novi Log 7 zgoraj | 2 x 1100 | 3 x | 1 x 240 | 1 x | Novi Log 7 |
|  | Novi Log 7 spodaj | 2 x 1100 | 3 x | 1 x 240 | 1 x | Novi Log 7a, b |
|  | Cesta 1. maja 69 | 2 x 1100 | 1 x | 1 x 240 | 1 x | C. 1. maja 69 |
|  | Cesta 1. maja 44 | 1 x 1100 | 3 x | 1 x 240 | 1 x | C .1. maja 44 |
|  | Cesta 1. maja 38 | 1 x 1100 | 1 x | 1 x 240 | 1 x | C. 1. maja 38 |
|  | Cesta 1. maja 30, 31 | 2 x 1100 | 2 x | 1 x 240 | 1 x | C. 1. maja 30, 31 |
|  | Cesta 1. maja 7 bloki steklarska kolonija | 5 x 1100 | 3 x |  |  | 7 steklarska kolonija |
|  | Grajska pot 11 | 2 x 240 | 1 x | 1 x 240 | 1 x | Grajska pot 11 |
|  | Pot Franca Pušnika 1,2 | 1 x 240 2 x 770 | 1 x | 2 x 240 | 1 x | PFP 1,2 |
|  | Podkraj 82,88,89 | 2 x 1100 | 1 x | 4 x 240 | 1 x | Podkraj 82,88,89 |
|  | Podkraj 91 | 2 x 1100 | 1 x | 2 x 240 | 1 x | Podkraj 91 |
|  | Cesta 1. maja 6 | 2 x 1100 | 1 x | 1x 240 | 1 x | C. 1. maja 6 |
|  | Cesta Hermana Debelaka 2 | 5 x 240 | 1 x | 1 x 240 | 1 x | CHD 2 |
|  | Cesta Hermana Debelaka 3 | 5 x 240 | 1 x | 1 x 240 | 1 x | CHD 3 |
|  | Cesta Hermana Debelaka 4 | 5 x 240 | 1 x | 1 x 240 | 1 x | CHD 4 |
|  | Za Savo 11 | 3 x 1100 | 1 x |  |  | Za Savo 9,10,11,12 |
|  | Trg borcev NOB 13 | 3 x 1100 | 3 x | 2 x 240 | 1 x | Trg borcev NOB 16,17,18,19 |
|  | Trg borcev NOB 13 | 5 x 1100. | 2x | 2 x 240 | 1 x | Trg borcev NOB 13 |
|  | Trg borcev NOB 2 | 2 x 1100 | 1 x | 2 x 240 | 1 x | Trg borcev NOB 2 |

URNIK ODVOZA BIOLOŠKIH ODPADKOV (Iveco 65, Man 250, Man 330)

| SREDA | ČETRTEK | PETEK |
| --- | --- | --- |
| Cesta 3. julija | Podkraj | Pod Javorjem - del |
| Trg Franca Kozarja | Pot Franca Pušnika | Planinska cesta |
| Naselje Aleša Kaple | Cesta 1. maja | Grča |
| Log, Novi Log | Dolska cesta | Pod hribom |
| Pot Vitka Pavliča | Brnica - del | Na Selah |
| Ulica prvoborcev | Cesta VDV brigade | Krištandolska cesta |
| Ulica mladih borcev | Črdenc | Partizanska cesta |
| Cesta Adama Dušaka | Pot Emila Hameršaka - del | Slatno |
| Pot na Kal | Turje | Laz |
| Pot Josipa Brinarja | Novi dom | Taborniška |
| Cesta padlih borcev |  | Marno |
| Boben |  | Brdce |
| Prapretno |  | Pokopališče |
| Plesko |  |  |
| Veličkova |  |  |
| Pokopališče |  |  |
| Brnica – del |  |  |
| Dirmajer |  |  |
| Pod Javorjem – del |  |  |
| Frtica |  |  |
| Pot Emila Hameršaka 4- del |  |  |

URNIK ODVOZA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV (Man 330, Man 240)

| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cesta 3. julija | Boben | Ulica prvoborcev | begunci | Novi dom |
| Log, Novi Log | Ravne | Dolska cesta | Cesta 1. maja | Taborniška |
| Pot Vitka Pavliča | Goveji potok | Brnica | Občina | Pot Franca Pušnika |
| Trg borcev NOB | Plesko | Planinska cesta | Porto | Laz |
| Ulica prvoborcev | Prapretno | Grča | Marno | Slatno |
| Ulica mladih borcev | Veličkova cesta | Pot Emila Hameršaka | Brdce | Marno |
| Cesta Adama Dušaka | Pot Vitka Pavliča | Pod hribom | Čreta | Krištandol |
| Pot na Kal | Dol - blok | Cesta VDV brigade | Turje | Kal |
| Pot Josipa Brinarja |  | Na Selah | Kovk | Dol - blok |
| Cesta padlih borcev |  | Partizanska cesta | Kupška vas | Naselje Aleša Kaple |
| Studence |  | Krištandolska cesta | Mačkovec | Cesta 3. julija |
| Naselje Aleša Kaple |  | Naselje Aleša Kaple |  | Trg Franca Kozarja |
| Trg Franca Kozarja |  | Ulica mladih borcev |  | Tržnica |
| Tržnica |  | Cesta 3. julija |  | Log, Novi Log |
| Cesta 1. maja |  | Trg Franca Kozarja |  | Cesta 1. maja |
| Podkraj |  | Tržnica |  | Trg borcev NOB |
| Za Savo |  | Log, Novi Log |  |  |
|  |  | Pot Vitka Pavliča |  |  |
|  |  | Cesta 1. maja |  |  |
|  |  | Trg borcev NOB |  |  |

URNIK ODVOZA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV (Iveco 65)

| TOREK | ČETRTEK |
| --- | --- |
| Za Savo | Prapretno |
| Podkrnice | Plesko |
| Krnice | Frtica |
| Šavna peč | Podkovk |
| Draga | Dol |
| Grajska pot | Slatno |
| Cesta Hermana Debelaka | Marno |
| TKI Hrastnik, d.d. | Brdce |
|  | Turje |
|  | Unično |
|  | Podkraj |
|  | meja Radeče |

Biološki odpadki se bodo v blokovskih naseljih pobirali čez vse leto 1 x tedensko, v naseljih individualnih hiš pa od 15. 3. do 15. 11. 1 x tedensko, od 15. 11. do 15. 3. pa na vsake 14 dni.

Mešani komunalni odpadki se bodo v naseljih z individualnimi hišami pobirali 2 x mesečno, v blokovskih naseljih pa najmanj 1 x na teden – razvidno iz priložene tabele.

Urnik odvoza mešanih in bioloških odpadkov po dnevih se lahko spremeni zaradi spremenjene organizacije dela zaradi zmanjšanja števila zaposlenih voznikov.

O spremembi cenika bodo povzročitelji odpadkov obveščeni.

3.8 NABAVE

V letu 2015 nameravamo nabaviti specialno tovorno vozilo samonakladalnik z menjalnim sistemom ter z dvigalom na odgovarjajoči šasiji plus posipalec cest. Vozilo je možno nadgraditi kasneje tudi za črpanje in odvoz fekalij, z ustrezno smetarsko nadgradnjo pa se ga da tudi uporabiti kot smetarsko vozilo. Vozilo bo zamenjalo 16 let staro tovorno vozilo Iveco L 235 samonakladalec.

Poleg tega planiramo še nabavo cca 50 kom novih posod za mešane oz. bio odpadke (zamenjava počenih) ter nekaj posod za ločene frakcije, ki jih postavimo ob večjih prireditvah na prostem.

4 GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

4.1 SPLOŠNO

Storitve obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin se bodo v letu 2015 izvajale v obsegu in po planu, dogovorjenem z Občino Hrastnik in zapisanem v tem programu dela, v skladu s Koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarskih javnih služb v občini Hrastnik, Odlokom o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 6/2010), Programom zimske službe za sezono 2014/2015.

Storitve te javne službe se izvajajo po cenah z dne 1. 1. 2011.

4.2 CILJI DRUŽBE NA PODROČJU IZVAJANJA GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

V LETU 2015

Glavni cilji naše družbe na področju izvajanja storitev urejanje in čiščenje javnih površin v letu 2015 bodo:

- redno, trajno, neprekinjeno, nemoteno, po potrebi tudi interventno, kvalitetno in  strokovno izvajanje teh storitev;

- da bomo z infrastrukturnimi objekti in napravami ter osnovnimi sredstvi, ki so namenjeni izvajanju te javne službe in, ki so v lasti naše družbe ali Občine Hrastnik, ravnali kot skrben gospodar;

- da bomo izvajali storitve te javne službe s sodobnimi in vzdrževanimi osnovnimi sredstvi ter, da bomo za izvajanje teh storitev tehnično ustrezno opremljeni;

- skrbeli bomo za urejenost delavcev, ki opravljajo dela in naloge te javne službe s poudarkom na ličnih in prepoznavnih zaščitnih delovnih oblačilih ter s kvaliteto storitev ter spoštljivim odnosom do občanov pri njih doseči še spoštljivejši odnos do naših delavcev, ki opravljajo dela te javne službe;

- skrbeli bomo za čisto in urejeno okolje ter za dosledno izvajanje našega slogana »Moj Hrastnik – lep in čist«;…

4.3 STORITVE IN IZVAJANJE STORITEV GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

V LETU 2015

Storitve javne službe urejanje in čiščenje javnih površin bodo v letu 2015 obsegale:

1. zimsko službo – plan dela in obseg dela bo določen v Programu zimske službe za zimsko sezono 2014/2015. Le – ta obsega ročno čiščenje parkirišč, pločnikov, pešpoti, stopnic in avtobusnih postajališč, prehodov.

2. vzdrževanje snage in urejanje zelenih površin

SEZNAM JAVNIH POVRŠIN NA KATERIH SE IZVAJA GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN

A. ČIŠČENJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

| LOKACIJA | I. CONA 1x tedensko | II. CONA 2x mesečno | površina postajališča v m2 | Klopi | Postajališče | Košek za odpadke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - postajališče Ojstro x 2 | x |  | 65 x 2 = 130 |  |  |  |
| - postajališče Dol x 2 | x |  | 65 x 2 = 130 | 2 | 1 malo, 1veliko | 2 |
| - postajališče pri blagovnici x2 | x |  | 65 x 2 = 130 | 1 | 1 (veliko) |  |
| - postajališče Zdravstveni dom x 2 | x |  | 65 x 2 = 130 |  | 1 malo, 1 veliko |  |
| - postajališče Metuljček x 2 | x |  | 65 x 2 = 130 | 2 | 2 malo | 2 |
| - postajališče Steklarna x 2 | x |  | 65 x 2 = 130 | 1 | 1veliko | 1 |
| - postajališče Janez |  | x | 65 | 1 | 1 |  |
| - postajališče Podkraj x 2 | x |  | 65 x 2 = 130 |  | 2 malo |  |
| - postajališče Železniška postaja | x |  | 65 |  | 1 veliko |  |
| - postajališče Brnica x 2 |  | x | 65 x 2 = 130 | 1 | 1malo | 1 |
| - postajališče Črdenc x 2 |  | x | 65 x 2 = 130 | 2 | 2malo | 2 |
| - postajališče Marno x 2 |  | x | 65 x 2 = 130 | 1 | 1malo, oblečeno | 1 |
| - postajališče Brezno x 2 |  | x | 65 x 2 = 130 | 2 | 2malo |  |
| - postajališče Čeče x 2 |  | x | 65 x 2 = 130 |  | 2 leseno |  |

Dela, ki se opravljajo:

- pometanje, odstranjevanje trave in zeli ob robnikih, čiščenje, praznjenje smetnjakov, tekoče vzdrževanje klopi (čiščenje, barvanje, zamenjava polomljenih letev, …)…

B. ROČNO ČIŠČENJE CEST

Čistijo se ceste v območju naselja Hrastnik in Dol. Opravljajo se dela kot so: pometanje peska po zimski službi, odpadnega listja, odstranjevanje trave in zeli ob robnikih, odstranjevanje nanosov po neurju, čiščenje odtočnih jaškov idr.

Na ostalih cestah se čisti po potrebi, predvsem pa po zimski službi.

Predvidena površina v m2 letno

130.000

C. ČIŠČENJE PARKIRIŠČ, PLOČNIKOV, POTI

C.1 Parkirišča

| LOKACIJA | I. CONA 2x mesečno | II. CONA 1x mesečno | površina parkirišča v m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Občina zgoraj | x |  | 170 |
| Občina spodaj | x |  | 350 |
| Tržnica | x |  | 400 |
| Zdravstveni dom zgoraj | x |  | 220 |
| Zdravstveni dom spodaj | x |  | 80 |
| Parkirišče pri POINTU-nad Novi dom4 | x |  | 550 |
| Železniška postaja zgoraj | x |  | 500 |
| Železniška postaja garaže | x |  | 300 |
| Železniška postaja Logar | x |  | 800 |
| Parkirišče pri TKI | x |  | 300 |
| Športni park bazen | x |  | 800 |
| Log 10 Titanik | x |  | 600 |
| Blagovnica obe strani | x |  | 400 |
| Vrtec Novi Log | x |  | 100 |
| Vrtec Sonček | x |  | 250 |
| Delavski dom | x |  | 430 |
| Godbeni dom | x |  | 530 |
| Log 20 | x |  | 570 |
| Senica |  | x | 600 |
| Parkirišče pri KSP |  | x | 630 |
| Naselje Aleša Kaple za fontano | x |  | 560 |
| Naselje Aleša Kaple ob cesti do Društva upokojencev | x |  | 300 |
| Naselje Aleša Kaple 12 |  | x | 460 |
| Za cerkvijo na Logu | x |  | 600 |
| Centralni spomenik pri Riklovem mostu |  | x | 150 |
| Športna dvorana na Logu | x |  | 650 |
| Novi Log 19d |  | x | 580 |
| Emona |  | x | 1100 |
| Log 3 | x |  | 180 |
| Log 7 | x |  | 350 |
| Tržnica Steklarne |  | x | 100 |
| Log 28a,b,c,d,e |  | x | 600 |
| Nad garažami Novi Log 7 |  | x | 400 |
| Muzej |  | x | 200 |
| Log 30 |  | x | 320 |
| Ob cesti Pot Vitka Pavliča 16-20 |  | x | 600 |
| Cesta 3. julija 1/abc |  | x | 600 |
| Trg Franca Kozarja 16,16a,b |  | x | 200 |
| Cesta 1. maja 26 |  | x | 100 |
| Plinska postaja pri Pointu |  | x | 230 |
| Log 28 novo parkirišče |  | x | 1300 |
| Okrog cerkve na Dolu | x |  | 530 |
| Športna dvorana Dolanka | x |  | 980 |
| Od banke do odcepa Kozole na Dolu | x |  | 220 |
| Nasproti Milene na Dolu | x |  | 300 |
| Partizanska cesta na Dolu | x |  | 270 |
| Društvo upokojencev na Dolu | x |  | 150 |
| Naselje Podkraj | x |  | 1000 |
| Glasbena šola | x |  | 300 |
| Trg borcev NOB – bloki | x |  | 500 |

Dela, ki se opravljajo:

- pometanje ročno ali strojno, odstranjevanje trave in zeli ob robnikih, praznjenje smetnjakov, ročno čiščenje snega in posipanje, čiščenje odtočnih jaškov…

C.2  Pločniki

| LOKACIJA | I. CONA 2x mesečno | II. CONA 1x mesečno | Dolžina pločnika v m |
| --- | --- | --- | --- |
| Janez - KSP – Špar | x |  | 1700 |
| Špar – Riklov most | x |  | 880 |
| Riklov most – Železniška postaja | x |  | 1700 |
| Banka – Log 17 | x |  | 360 |
| Log 17-Log 28 | x |  | 100 |
| Log 28 – Vrtec Novi log | x |  | 140 |
| Vrtec Novi log – Novi log 19 |  | x | 200 |
| Vrtec Novi log – Montiny – C. 1 maja | x |  | 420 |
| C. 1 maja – policija – Zdravstveni dom | x |  | 190 |
| Riklov most – Pokopališče |  | x | 2600 |
| Center Dola | x |  | 440 |
| Dol – Črdenc |  | x | 1800 |
| Savski most |  | x | 800 |
| Novi dom |  | x | 240 |
| Naselje Podkraj | x |  | 420 |
| Sijaj – Log 28 a, b, c, d ,e |  | x | 300 |
| Ulica mladih borcev – Čebelarski dom |  | x | 220 |

Dela, ki se opravljajo:

- pometanje ročno ali strojno, odstranjevanje trave in zeli ob robnikih, praznjenje smetnjakov, ročno čiščenje snega in posipanje, čiščenje odtočnih jaškov…

C.3  Poti

| LOKACIJA | I. CONA 2x mesečno | II. CONA 1x mesečno | III. CONA Po potrebi | Dolžina peš poti v m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Log 28abcd – Log 2 | x |  |  | 70 |
| Godbeni dom –Emona –Trg Franca Kozarja 14 | x |  |  | 120 |
| Dom starejših – Zdravstveni dom | x |  |  | 150 |
| Peš pot Cesta 1. maja – Športni park | x |  |  | 70 |
| Dom starejših – Novi Log 21 |  | x |  | 70 |
| BUS na Dolu do Trg borcev NOB 16 | x |  |  | 70 |
| Novi Log 14 – Novi Log 20 |  | x |  | 30 |
| Naselje Aleša Kaple – Glasbena šola | x |  |  | 500 |
| Veličkova cesta – Novi Log |  |  | x | 230 |
| Pot čez Tirberg | x |  |  | 1400 |

Dela, ki se opravljajo:

- pometanje ročno ali strojno, odstranjevanje trave in zeli ob robnikih, praznjenje smetnjakov, ročno čiščenje snega in posipanje, čiščenje odtočnih jaškov…

D. PLATOJI SPOMENIKOV

| LOKACIJA | I. CONA 1x tedensko | površina platoja v m2 |
| --- | --- | --- |
| Centralni spomenik | x | 500 |
| Spomenik Dol | x | 450 |
| Fontana | x | 350 |
|  |  | 1300 |

Dela, ki se opravljajo:

- ročno pometanje, odstranjevanje trave in zeli ob robnikih, praznjenje smetnjakov, ročno čiščenje snega in posipanje,...

E. STOPNICE

| LOKACIJA | I. CONA 1x tedensko | II. CONA 2x mesečno | površina stopnic v m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Blagovnica – Log 3 | x |  | 120 |
| Stopnice okrog poslovno-stan. objekta Trg F. Kozarja 7 | x |  | 280 |
| Log 1 | x |  | 88 |
| Železniška postaja | x |  | 25 |
| Trg borcev NOB 13 | x |  | 60 |
| Log 10 | x |  | 25 |
| Društvo upokojencev Hrastnik | x |  | 25 |
| Šport. park | x |  | 80 |
| Šport. dvor. – vrtec |  | x | 30 |
| Dom star. – Novi log 13 |  | x | 74 |
| Občina – Log 25 |  | x | 22 |
| Log 28 a,b c,d,e |  | x | 60 |
| Trg Franca Kozarja | x |  | 20 |
| Ojstro |  | x | 20 |
| Naselje Aleša Kaple |  | x | 20 |
| Križišče – Levec |  | x | 80 |
| Centralni spomenik – Mandelj |  | x | 52 |
| C. 1 maja – Novi dom |  | x | 56 |
| Savski most – Grajska pot |  | x | 20 |
| Društvo upokojencev Dol, Trg borcev NOB | x |  | 14 |
| Pokopališče-Gasilski dom | x |  | 100 |
| Spar – Portopub | x |  | 20 |

Dela, ki se opravljajo:

- ročno pometanje, odstranjevanje trave in zeli ob robnikih, praznjenje smetnjakov,

ročno čiščenje snega in posipanje,...

F. ZELENICE

| LOKACIJA | Količina košnje (na leto) | Površina zelenice v m2 |
| --- | --- | --- |
| Ojstro | 2x | 1900 |
| Okrog parkirišča KSP in Senica | 7x | 700 |
| Emona | 2x | 1000 |
| Center Fontana | 7x | 1000 |
| Odsek proti DURS | 3x | 400 |
| Godbeni dom | 6x | 600 |
| Log 1 | 7x | 350 |
| Vodiškar do občine | 3x | 300 |
| Za občino | 3x | 1800 |
| Pod Občino | 7x | 1600 |
| Pot Vitka Pavliča | 3x | 600 |
| Log 7 do Log 20 | 6x | 1800 |
| Titanik | 6x | 1000 |
| Športni park | 7x | 1200 |
| Brežina od blagovnice do Benetek | 3x | 8000 |
| Center – Spar | 6x | 4000 |
| Park Titov gaj | 6x | 8000 |
| Zelenica Rošov travnik | 4x | 10000 |
| Okoli Zdravstvenega doma | 5x | 2000 |
| Pas ob potoku Porto | 3x | 2000 |
| Park stara občina | 6x | 2200 |
| Peš pot Center – Glasbena šola | 6x | 1700 |
| Brežina Cesta 1. maja od Stare občine do Riklovega mosta | 3x | 5000 |
| Park pri Riklovem mostu | 6x | 4000 |
| Brežina Mandelj | 3x | 1100 |
| Muzej | 4x | 400 |
| Steklarna | 5x | 450 |
| Parkirišče TKI | 5x | 140 |
| Brežina Sinet -most | 2x | 3000 |
| Most – Železniška postaja, park, balinišče, Logar | 6x | 3000 |
| Naselje Podkraj | 6x | 4300 |
| Brežina Dolanc – GD | 2x | 1400 |
| GD – Pokopališče | 2x | 2000 |
| Brežina Grča | 1x | 2500 |
| Parkirišče pokopališča na Dolu | 6x | 200 |
| Center Dola | 6x | 800 |
| Otroško igrišče Dol | 6x | 1600 |
| Dolanka | 6x | 1200 |
| Zelenica pred steklarno | 6x | 700 |
| Otroško igrišče Marno | 6x | 1300 |
| Otroško igrišče Frtica | 6x | 1200 |
| Brežina nad OŠ HR | 2x | 1700 |
| Brežina nad igriščem Bazen | 2x | 1000 |
| Športna dvorana na Logu | 5x | 400 |
| Območje Novega Loga | 5x | 3500 |
| Peš pot Tirberk | 3x | 1800 |
| Zelenice Log 28 a, b, c, d, e | 4x | 2000 |

Dela, ki se opravljajo:

- košnja, grabljenje, čiščenje, odvoz trave po košnji, grabljenje listja pred začetkom vegetacije (1-2x letno), odstranjevanje odpadkov in druge nesnage, vzdrževanje žive meje 2x letno (obrezovanje...),…

G. OTROŠKA IGRIŠČA

| LOKACIJA | I. CONA 1x tedensko | površina igrišča v m2 |
| --- | --- | --- |
| Cesta 3. julija 1a | x | 100 |
| Log 7-12 | x | 700 |
| Frtica | x | 600 |
| Novi dom 4 | x | 100 |
| Bazen | x | 100 |
| Naselje Aleša Kaple | x | 700 |
| Podkraj | x | 250 |
| Steklarska kolonija | x | 130 |
| Bloki Dol | x | 500 |
| Marno | x | 1300 |
| Novi Log 13 | x | 900 |
| Trg F. Kozarja 16 | x | 250 |
| Novi Log 19 e | x | 450 |
| Osnovna šola NH Rajka Hrastnik | x | 300 |

Dela, ki se opravljajo:

- pometanje, odstranjevanje trave in zeli ob robnikih, praznjenje smetnjakov, odstranjevanje odpadkov in druge nesnage, čiščenje, pregled opreme, tekoče vzdrževanje koškov in klopi (čiščenje, barvanje, zamenjava polomljenih letev, …)...

H. URBANA OPREMA PO JAVNIH POVRŠINAH

|  | IGRALA | KLOPI | PASJA STRANIŠČA | KOŠKI ZA ODPADKE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTROŠKA IGRIŠČA |  |  |  |  |
| NASELJE A. KAPLE | da | 1 |  |  |
| LOG 3 |  | 4 |  |  |
| LOG 7-12 | da | 5 | 2 | 2 |
| NOVI LOG 13 | da | 2 | 1 | 2 |
| Novi dom 4 | da |  |  |  |
| Frtica | da | 1 |  |  |
| Dol | da | 3 | 1 | 2 |
| Cesta 3. julija 1a | da | 1 | 2 | 1 |
| Trg Franca Kozarja 16 | da |  |  | 1 |
| Log 20-17-28 |  | 2 |  | 4 |
| Marno | da |  |  |  |
| Osnovna šola NHR Hrastnik | da | 2 | 1 | 1 |
| Naselje Podkraj | da | 4 | 1 | 5 |
| PLATOJI SPOMENIKOV |  |  |  |  |
| Center Fontana |  | 4 |  | 2 |
| PARKOVNE POVRŠINE |  |  |  |  |
| Titov gaj |  | 5 | 1 | 5 |
| Stara občina |  | 4 | 1 | 3 |
| Park TVD Partizan |  | 11 | 1 | 4 |
| Center Dola |  | 2 |  | 3 |
| Športni park |  | 11 | 1 | 4 |
| Pešpot NAK-Glasbena šola |  | 9 | 1 | 7 |
| Pešpot Tirberk |  | 6 |  | 3 |

ZBIR OPREME (na stanje oktober 2014)

| 1. | Klopi (rustikal – stilske) | 25 kosov |
| --- | --- | --- |
| 2. | Klopi (nova pešpot Tirberk in ob Bobnu) | 15 kosov |
| 3. | Klopi urbana (betonska) | 31 kosov |
| 4. | Klopi betonirane | 6 kosov |
| 4. | Koški za pasje iztrebke | 13 kosov |
| 5. | Koški za odpadke (urbana) | 20 kosov |
| 6. | Koški za odpadke (ostali) | 83 kosov (49 na igriščih, platojih in parkih ter 34 na ostalih javnih površinah) |

Dela, ki se opravljajo:

- nadzor nad urbano opremo (poškodbe,…), zamenjava, spravilo klopi, tekoče vzdrževanje (čiščenje, barvanje, zamenjava polomljenih letev, …)…

Program dela se lahko spreminja le s soglasjem koncedenta. Obseg dela v programu je določen na podlagi izkušenj prejšnjih let in se sproti usklajuje med koncedentom in koncesionarjem.

4.4 KADRI

Storitve javne službe urejanje in čiščenje javnih površin bomo v letu 2015 izvajali s šestimi (6) delavci. Dva (2) delavca, ki sta hkrati tudi grobarja in vzdrževalca pokopališča Dol bosta zadolžena za čiščenje in vzdrževanje Dola, ostali pa bodo čistili in urejali Hrastnik. V okviru DE izvaja določena dela tudi vodja DE Javna snaga – pokopališče.

V pomoč bodo tudi delavci na javnih delih.

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, URL RS, št. 43/11) in Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (URL RS, št. 87/02, 29/03-popr., 124/06, 43/11-ZVZD-1) bo na usmerjen obdobni preventivni zdravstveni pregled napoten en (1) delavec.

V skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (URL RS, št. 32/11, 61/11-popr.) ter na podlagi Programa za izvedbo teoretičnega in praktičnega usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom bo na usposabljanje napoteno šest (6) delavcev.

Delavcem bo, na podlagi Pravilnika o osebni varovalni opremi (URL RS, št. 29/05, 23/06, 17/11-ZTZPUS-1, 76/11) ter v skladu z Izjavo o varnosti z ocenami tveganja (10/01. 5/07, 10/12) nabavljena osebna varovalna oprema.

4.5 TEHNIČNA OPREMLJENOST ZA IZVAJANJE GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

Za izvajanje storitev GJS urejanje in čiščenje javnih površin v opisanem in planiranem obsegu bomo v letu 2015 uporabljali:

- 6 kosilnic, (4 rotacijske in 2 navadni)

- 6 motornih kos,

- drobno orodje - metle različnih vrst in dimenzij (letno cca 20 kom), grablje, vile, lopate,…

- motorno žago,

- motorne škarje za živo mejo,

- obrezovalnik vej,

- pihalnik – sesalec listja( 2 kom)

- samokolnice,

- 2 ročna vozička za pobiranje odpadkov,

- ročne pobiralce odpadkov.

V skladu z zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu se bo izvedel pregled in preizkus delovne opreme.

4.6 NABAVE

V letu 2015 bomo za izvajanje storitev te GJS nabavili 1 rotacijsko kosilnico, 1 motorno koso .

Dotrajano, uničeno in pokvarjeno mehanizacijo in drobno orodje bomo med letom sproti dopolnjevali.

Koncedentu bomo v začetku pomladi podali predlog za nakup novih koškov za odpadke, za nove koške za pasje iztrebke, za nove klopi in predlagali lokacije za namestitve.

Sredstva za nakup te opreme se zagotavljajo iz občinskega proračuna.

5 GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA UPRAVLJANJE, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ TER IZVAJANJE POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI

5.1 SPLOŠNO

Izbirna lokalna gospodarska javna služba upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč se bo v letu 2015 izvajala na pokopališču Dol pri Hrastniku, pokopališka in pogrebna dejavnost pa na pokopališčih Dol pri Hrastniku, Turje, Gore, Podkraj in Draga.

Ta javna služba se bo izvajala v skladu z veljavnimi občinskimi in državnimi predpisi s področja te javne službe, predpisanimi standardi in normativi, krajevnimi običaji, letnim gospodarskim načrtom družbe in tem programom dela.

Trenutno je pravna podlaga za izvajanje storitev te javne službe Zakon o gospodarskih javnih službah ( Ur. l. RS, št. 32/9193, 30/1998 - ZZLPPO, 127/2006 - ZJZP, 38/2010 – ZUKN, 57/2011), Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. SFRJ, št. 83/1989, SRS, št. 5/1990, RS, št. 26/1990, 10/1991, 171/1991-I-ZUDE, 13/1993-ZP-G, 66/1993-ZP-H, 66/2000, Odl. US; U-I-48/97-12, 61/2002, Odl. US; U-I-54/99-14, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrl-A), Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Hrastnik (UVZ, št. 21/2002) in državni predpisi s področja ravnanja s pokojnikom.

Pokopališke in pogrebne storitve se izvajajo po cenah z dne 1. 1. 2009. Tudi cene najemnin grobov se niso povišale od 1. 1. 2009.

5.2 CILJI DRUŽBE NA PODROČJU GJS UPRAVLJANJE, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE

POKOPALIŠČ TER IZVAJANJE POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI

Glavni cilji naše družbe na področju izvajanja storitev te javne službe v letu 2015 so:

- redno, trajno, neprekinjeno, nemoteno, interventno, kvalitetno in strokovno izvajanje teh storitev;

- 24 – urno zagotavljanje pripravljenosti na domu oz. dežurstva na delovnem mestu za pokopališke storitve;

- da bomo sami, s svojimi delavci, izvajali vse storitve te gospodarske javne službe;

- da bomo z infrastrukturnimi objekti in napravami ter osnovnimi sredstvi, ki so namenjeni izvajanju te javne službe in, ki so v lasti naše družbe ali Občine Hrastnik, ravnali kot skrben gospodar;

- da bomo izvajali storitve te javne službe s sodobnimi in vzdrževanimi osnovnimi sredstvi ter, da bomo za izvajanje teh storitev tehnično ustrezno opremljeni;

- skrbeli bomo za urejenost delavcev, ki opravljajo dela in naloge te javne službe s poudarkom na svečanih oblačilih delavcev, ki opravljajo pogrebne svečanosti ter na ličnih in prepoznavnih zaščitnih delovnih oblačilih vzdrževalcev pokopališča ter s kvaliteto storitev in spoštljivim odnosom do uporabnikov storitev pri njih dosegli še spoštljivejši odnos do naših delavcev in dela, ki ga opravljajo v okviru te javne službe;

- prevzem vaških pokopališč Turje in Gore v upravljanje;

- vzdrževanje in nadgrajevanje programa katastra grobov in elektronskega načrta grobov, ki ga imamo vzpostavljenega že za vsa pokopališča.

Naša gospodarska družba si za prihodnja leta zastavlja kot pomemben cilj nadaljevanje izvajanja projekta na pokopališču Dol pri Hrastniku »Nova gradnja nadstreška in protihrupnega zidu« štev. 24/05, ki ga je izdelal ARHIS, d.o.o., Zagorje ob Savi, in sicer:

- ureditev prostora za raztros pepela (vzhodno od poslovilnega objekta na prosti zelenici),

- ureditev prostora za žarne grobove s talnim obeležjem (zahodno od poslovilnega objekta na prosti zelenici – 40 talnih kaset s prostorom za 6 žar, skupaj za 240 žarnih pokopov),

- nadaljevanje protihrupnega zidu z žarnimi kasetnimi grobovi (40 kaset s prostorom za 6 žar, skupaj za 240 žarnih pokopov)

ter na podlagi idejne zasnove hortikulturne ureditve pokopališča Dol pri Hrastnik iz leta 2014, ki jo je v izdelalo Vrtnarstvo Taškar iz Zagorja ob Savi:

- asfaltiranje poti,

- hortikulturna ureditev.

Sredstva za nadaljevanje izvajanja zgoraj navedenega projekta ter idejne zasnove se morajo zagotoviti iz občinskega proračuna.

Čimprej pa bo potrebno pristopiti tudi k projektu sanacije opornega zidu na pokopališču Dol ob glavni cesti Hrastnik – Dol v minimalni dolžini cca 20,00 m. Finančna sredstva za izvedbo te investicije bo moral zagotoviti koncedent ali država.

5.3 STORITVE IN IZVAJANJE STORITEV GJS UPRAVLJANJE, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE   POKOPALIŠČ TER IZVAJANJE POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI

Storitve te javne službe bodo v letu 2015 obsegale:

1. upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališča Dol pri Hrastniku

Na pokopališču Dol pri Hrastniku bomo upravljali s cca 2600 grobovi – enojnimi, dvojnimi, otroškimi, žarnimi, grobnicami. Za cca 2300 grobov bomo zaračunavali najemnino, ostali so neaktivni, brez najemnikov. Novozgrajenih je 92 klasičnih grobov in 56 žarnih. Imamo še 80 prostih opuščenih grobov in 48 otroških grobov.

Na pokopališču Dol pri Hrastniku se bodo redno izvajala naslednja dela:

- košnja in čiščenje zelenih površin najmanj 9 x letno,

- košnja in čiščenje brežin ob potoku, ki teče ob pokopališču najmanj 3 x letno,

- striženje grmovnic in žive meje po potrebi oz. najmanj 1 x letno,

- škropljenje in odstranjevanje zeli 2 x letno,

- raztiranje peska tedensko,

- grabljenje pod cipresami 3 x letno,

- pometanje asfaltnih površin in okolice poslovilnega objekta 1x tedensko,

- čiščenje fontan, odjemnih mest za odpadke,

- vzdrževanje nasadov cvetja, cipres, cvetličnih korit, grmovnic,

- vzdrževanje zapuščenih grobov in njihovo odstranjevanje,

- urejanje parkirišča pred pokopališčem (košnja, pometanje, praznjenje koškov),

- vzdrževanje pokopališča in parkirišča v času zime, …

2. dajanje grobnih prostorov v najem in vodenje evidence najemnikov grobov in pokojnikov

Vzpostavljen imamo pokopališki kataster po programu DHARMA najemodajalca Bogdanović, s.p., iz Murske Sobote, s pomočjo katerega imamo natančno in ažurno vodene evidence pokojnikov, najemnikov, lokacijo in vrsto groba, najemne pogodbe,… in elektronski načrt pokopališča.

Izdajali bomo soglasja za postavitev spomenikov, sklepali najemne pogodbe za grobove,…

3. izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti

Planiramo, da bomo v letu 2015 izvedli od 100 do 110 pogrebov v sorazmerju 85% žarnih in 15 % klasičnih.

Pokopališke storitve se v večini izvajajo z dvema delavcema, pogrebne storitve pa z večjim številom delavcev. Za izvedbo pogrebne svečanosti pri žarnem pokopu potrebujemo 3 delavce, za izvedbo pogrebne svečanosti pri klasičnem pokopu pa 6 delavcev.

5.4 KADRI

Storitve upravljanja, urejanja in vzdrževanja pokopališč se bodo izvajala s tremi (3) delavci – 2 delavca kot vzdrževalca pokopališča in vodja DE Javna snaga – pokopališče.

Pokopališke storitve bosta opravljala kot ekipa najmanj dva (2) delavca skupaj, določena dela bo opravljal vodja DE. Pogrebne storitve pri žarnem pokopu morajo obvezno opravljati skupaj najmanj trije (3) delavci, pogrebne storitve pri klasičnem pokopu pa najmanj šest (6) delavcev skupaj. Delavci, ki sodelujejo na pogrebnih svečanostih so delavci, ki opravljajo dela javne komunalne rabe in zbiranja ter odvoza komunalnih odpadkov.

V skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (URL RS, št. 32/11, 61/11-popr.) ter na podlagi Programa za izvedbo teoretičnega in praktičnega usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom bosta na usposabljanje napotena dva (2) delavca.

Delavcem bo, na podlagi Pravilnika o osebni varovalni opremi (URL RS, št. 29/05, 23/06, 17/11-ZTZPUS-1, 76/11) ter v skladu z Izjavo o varnosti z ocenami tveganja (10/01. 5/07, 10/12) nabavljena osebna varovalna oprema.

5.5 TEHNIČNA OPREMLJENOST ZA IZVAJANJE GJS UPRAVLJANJE, UREJANJE IN

VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ TER IZVAJANJE POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI

Za izvajanje teh storitev v opisanem in planiranem obsegu bomo v letu 2015 uporabljali:

- kosilnico,

- drobno orodje – metle, grablje, vile, lopate, kramp,…

- motorno žago, motorne škarje za živo mejo,

- obrezovalnik vej,

- pihalnik – sesalec listja,

- samokolnica, opažni material,

- specializirano pogrebno vozilo VW Transporter, letnik 2012,

- voziček za vence, stojalo za rože, za osmrtnice, podstavki za žaro, za žalno knjigo, …

5.6 NABAVE, INVESTICIJE

V letu 2015 bo potrebno nabaviti 1 kom rotacijska kosilnica, 1 kom laksarca ter drobno orodje (lopate snežne in ostalo drobno orodje).

6 GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA OGLAŠEVANJE ZA LETO 2015

6.1 SPLOŠNO

V letu 2015 bomo izvajali izbirno gospodarsko javno službo oglaševanje na podlagi in v skladu s Koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe oglaševanja v občini Hrastnik številka 014-6/2010 z dne 31. 8. 2010 in na podlagi Odloka o oglaševanju v občini Hrastnik (UVZ, št. 31/2008).

Gospodarsko javno službo oglaševanje bomo izvajali z naslednjimi obvestilnimi mesti oziroma nosilci oglaševanja:

- nosilci čezcestnih transparentov,

- stalnimi plakatnimi mesti ter

- reklamnimi panoji za dodatno oglaševanje.

Storitve se izvajajo po cenah oktober 2010.

6.2 OBVESTILNA MESTA OZIROMA NOSILCI OGLAŠEVANJA

Nosilci čezcestnih transparentov

Čezcestne transparente bomo nameščali in odstranjevali na lokaciji » v parku 88 dreves nasproti trgovine Spar«.

Ta dela bomo izvajali z ekipo treh (3) delavcev. Pri svojem delu bomo uporabljali tovorno vozilo Mazda, raztegljivo lestev, prometne znake, drobno orodje in drobni material.

Čezcestne transparente bomo nameščali vsak torek in četrtek v mesecu, na te dneve jih bomo tudi odstranjevali.

Zamenjava uničenih in poškodovanih transparentov se bo po potrebi izvajala izven urnika nameščanja transparentov.

Stalna plakatna mesta

Na trinajstih (13) stalnih plakatnih mestih in na dvajsetih (20) plakatnih panojih bomo nameščali in odstranjevali plakate velikosti A1, B1, A2, B2, A3 in A4 (oz. ekvivalentnih dimenzij drugih oznak)

Lokacije stalnih plakatnih mest bodo:

- Čeče (avtobusna postaja – zadružni dom)         2 panoja

- Center Hrastnik (tržnica)                                       2 panoja

- Center Hrastnik (pošta)                                         1 pano

- Log 28 D (Malovrh)                                                 2 panoja

- Novi Log (Vrtec Dolinca)                                        2 panoja

- Novi dom (Point 21)                                               1 pano

- Steklarna (avtobusna postaja)                              2 panoja

- Steklarna (trgovina)                                                1 pano

- Podkraj (košarkarsko igrišče)                                2 panoja

- Dol (center)                                                              2 panoja

- Marno (dom KS)                                                      2 panoja

- Turje                                                                          1 pano

- Cesta 1. maja 69                                                      1 steber

Plakatiranje na stalnih plakatnih mestih bomo izvajali vsak torek in četrtek v mesecu. Ob istih dnevih jih bomo tudi odstranjevali.

Zamenjava uničenih in poškodovanih plakatov se bo po potrebi izvajala izven urnika plakatiranja.

Plakatiranje na stalnih plakatnih mestih bo izvajal en (1) delavec, ki bo pri svojem delu uporabljal tovorno vozilo Mazda, raztegljivo lestev, lepilni trak, drobno orodje in drobni material ter material za čiščenje.

Plakatne panoje na stalnih plakatnih mestih bomo redno čistili, 2 x letno pa bomo izvedli generalno čiščenje vseh plakatnih panojev.

Čistili bomo tudi okolico stalnih plakatnih mest (odstranjevanje odpadkov, košnja, čiščenje snega).

Občini Hrastnik predlagamo, da steber na Cesti 1. maja 69 lično prebarva ter, da se na njem več ne izvaja plakatiranje.

Predlagamo tudi nakup novih plakatnih panojev iz sredstev občinskega proračuna. V kolikor do realizacije nabave zaradi pomanjkanje sredstev ne bo prišlo, pa predlagamo barvanje obstoječih. Ocena sanacije obstoječih panojev znaša 2.000,00 €.

Reklamni panoji za dodatno oglaševanje

Razpolagamo s petindvajsetimi (25) plakatnimi panoji, ki jih postavimo na deset (10) lokacij in so lahko namenjeni dodatnemu oglaševanju v času lokalnih in državnih volilnih kampanj, referendumskih kampanj ali še za kakšne druge namene.

Razpolagamo s petnajstimi (15) plakatnimi panoji v izmeri 6 m2 in desetimi (10) plakatnimi panoji v izmeri 4 m2.

Ti panoji bodo vzdrževani, prebarvani in označeni z našo firmo.

KAZALO

1 GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA OSKRBA S PITNO VODO	4

1.1 SPLOŠNO	4

1.2 POGLED V PRETEKLOST	4

1.4  CILJI IN USMERITVE DRUŽBE NA PODROČJU IZVAJANJA GJS OSKRBA S PITNO VODO	10

1.4.1 Zagotavljanje kvalitetne vodooskrbe in tekoča vzdrževalna dela	11

1.4.2 Zagotavljanje dodatnih, nadomestnih vodnih virov in količin	12

1.4.3  Zmanjševanje vodnih izgub in zagotavljanje obratovalne sposobnosti	13

vodoskrbovalnih sistemov	13

1.5 KADRI	14

1.6 TEHNIČNA OPREMLJENOST ZA IZVAJANJE GJS IN PLANIRANE NABAVE	15

1.7 OBNOVITVENE, RAZŠIRITVENE IN NOVE INVESTICIJE	16

1.7.1	19

2  GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH	21

ODPADNIH VODA	21

2.1 SPLOŠNO	21

2.2 CILJI IN USMERITVE DRUŽBE NA PODROČJU IZVAJANJA GJS ODVAJANJE IN ČIŠČENJE	21

KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA	21

2.3 STORITVE IN IZVAJANJE STORITEV GJS ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH	22

ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA	22

2.4 KADRI	24

2.5 TEHNIČNA OPREMLJENOST ZA IZVAJANJE GJS ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH	24

ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA	24

2.5.2	25

2.6 OBNOVITVENE, RAZŠIRITVENE IN NOVE INVESTICIJE TER NABAVE	25

2.6.1	28

3 GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV	29

3.1 SPLOŠNO	29

3.2 CILJI IN USMERITVE DRUŽBE NA PODROČJU IZVAJANJA GJS ZBIRANJE IN	29

PREVOZ ODPADKOV	29

3.3 STORITVE IN IZVAJANJE STORITEV GJS ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH	30

ODPADKOV V LETU 2015	30

3.4 KADRI	33

3.5 TEHNIČNA OPREMLJENOST ZA IZVAJANJE GJS ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH	33

ODPADKOV	33

3.6 SEZNAM EKOLOŠKIH OTOKOV Z VRSTAMI IN PROSTORNINAMI POSOD ZA LOČENE FRAKCIJE IN URNIK ODVOZA LOČENIH FRAKCIJ	35

3.7 REGISTER ZBIRNIH IN PREVZEMNIH MEST ZA MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE	40

IN ZA BIOLOŠKE ODPADKE Z URNIKOM ODVOZA – blokovska naselja (Man 330,	40

Man 250)	40

3.8 NABAVE	43

4 GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	43

4.1 SPLOŠNO	43

4.2 CILJI DRUŽBE NA PODROČJU IZVAJANJA GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	44

V LETU 2015	44

4.3 STORITVE IN IZVAJANJE STORITEV GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	44

V LETU 2015	44

4.4 KADRI	51

4.5 TEHNIČNA OPREMLJENOST ZA IZVAJANJE GJS UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	52

4.6 NABAVE	52

5 GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA UPRAVLJANJE, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ TER IZVAJANJE POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI	52

5.1 SPLOŠNO	52

5.2 CILJI DRUŽBE NA PODROČJU GJS UPRAVLJANJE, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE	53

POKOPALIŠČ TER IZVAJANJE POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI	53

5.3 STORITVE IN IZVAJANJE STORITEV GJS UPRAVLJANJE, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE   POKOPALIŠČ TER IZVAJANJE POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI	54

5.4 KADRI	55

5.5 TEHNIČNA OPREMLJENOST ZA IZVAJANJE GJS UPRAVLJANJE, UREJANJE IN	55

VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ TER IZVAJANJE POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI	55

5.6 NABAVE, INVESTICIJE	55

6 GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA OGLAŠEVANJE ZA LETO 2015	55

6.1 SPLOŠNO	55

6.2 OBVESTILNA MESTA OZIROMA NOSILCI OGLAŠEVANJA	56

KSP HRASTNIK, d.d.                                              Sprejeto na Občinskem svetu Občine Hrastnik

18. 12. 2014

Štev.:  525/2014

Datum: 10. 12. 2014

OBČINSKI SVET

OBČINE HRASTNIK

Pot Vitka Pavliča 5

1430 Hrastnik

- PROGRAM IZVAJANJA POSAMEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2015

(35. člen Koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarskih javnih služb v občini Hrastnik

št. 014-3/2010 z dne 17. 8. 2010)

- Oskrba s pitno vodo

- Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

- Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov

- Urejanje in čiščenje javnih površin

- Upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč ter izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti

- PROGRAM IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OGLAŠEVANJA

ZA LETO 2015

(34. člen Koncesijske pogodbe za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oglaševanja

v občini Hrastnik številka 014-6/2010 z dne 31. 8. 2010)

Tehnični direktor:                                                                                           Direktorica:

Ernest Gričar, dipl. inž. gradb.                                                      Nives Venko, univ. dipl. prav.